Рекомендован экспертным Советом в области гражданской авиации России

Одобрено Комитетом

по лётной эксплуатации

и безопасности полётов АЭВТ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
ЧЛЕНОВ ЛЁТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

(ППЧЛЭ)

(Методические рекомендации)

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………………………………………………………....3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ……………………………………………………………………………….…4

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение……………………………………………………………………………………………………………...6

1.2. Методическое обеспечение……………………………………………………………………………………….......................9

1.3. Переподготовка на другой тип ВС……………………………………………………………………………………………...10

1.4. Требования к оборудованию и средствам обучения…………………………………………………………...

1.5. Процедуры, применяемые в случае, когда членами лётных экипажей не достигнут или не поддерживается требуемый уровень………………………………………………………………………………...

1.6. Разбор полётов……………………………………………………………………………………………………………..11

1.7. Внесение изменений в Программу подготовки членов лётных экипажей…………………………………..

1.8. Требования к членам лётного экипажа до начала подготовки к самостоятельным полётам……….…...

# ЧАСТЬ 2. НАЗЕМНАЯ И ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЁТНОГО ЭКИПАЖА ДО НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОЛЁТАМ…………………………………………………………………….…….13

ЧАСТЬ 3. НАЗЕМНАЯ И ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА ПИЛОТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОТМЕТКИ «ИНСТРУКТОР» И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОПУСКОВ………………………………………...15

ЧАСТЬ 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЁТОВ

4.1.	Общие положения…………………………………………………………………………………………...16

4.2.	Периодическая наземная подготовка………………………………………………………………….…19

4.2.1.   Общие положения…………………………………………………………………………………………..

4.2.2.    Краткое содержание видов, способов и сроков прохождения периодической наземной

подготовки……………………………………………………………………………………………………

4.2.3.   Организация прохождения периодической наземной подготовки и контроля знаний членов

лётных экипажей………………………………………………………………………………………….22

4.2.4.    Содержание обучающей и тестирующей программы для членов лётных экипажей…….…..23

4.3.	Лётная подготовка……………………………………………………………………………………………...

4.3.1.    Общие положения……………………………………………………………………………………….….

4.3.2.    Тренажёрная подготовка…………………………………………………………………………….….24

4.3.3.    Тренировки и проверки на тренажёре…………………………………………………………….….25

4.3.4.    Подготовка на воздушном судне……………………………………………………………………...27

4.3.5.    Подготовка на тренажёре или воздушном судне…………………………………………………..28

4.4.	Подтверждение права выполнения полетов на другом типе ВС………………………………………

ЧАСТЬ 5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОПУСКОВ

5.1.	Квалификационная проверка на ВС……………………………………………………………………...30

5.2.	Подтверждение допусков……………………………………………………………………………………..

ЧАСТЬ 6. ТЕМАТИКА ВИДОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЁТОМ ТИПА ВС

6.1.      Общие положения……………………………………………………………………………………………...31

6.2.      Содержание периодической наземной подготовки членов лётных экипажей на подтверждение

права выполнения полётов по типам ВС……………………………………………………………………..

6.3.      Система контроля усвоения материала и организации тестирования……………………………….46

# ПРЕДИСЛОВИЕ

# Настоящие методические рекомендации призваны предоставить эксплуатантам многодвигательных самолётов с многочленным составом лётного экипажа в гражданской авиации Российской Федерации помощь в разработке Программ подготовки  членов лётного экипажа (ППЧЛЭ) с требованиями главы 5, ФАП № 128 от 31.07.2009 г.

# В соответствии с Воздушным кодексом РФ ст. 54 п.5, порядок подготовки членов экипажа гражданского воздушного судна устанавливаются федеральными авиационными правилами.

# Федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации РФ» предписано эксплуатантам разработать программу подготовки членов лётного экипажа для выполнения  возложенных на них обязанностей.

# Подробные сведения об утверждённой уполномоченным органом гражданской авиации (Росавиация) программы подготовки  членов лётного экипажа воздушного судна включается в часть Д «Подготовка авиационного персонала»Руководство по производству полётов эксплуатанта.

# В программе эксплуатант предусматривает средства наземной и лётной подготовки (оборудование, тренажерные устройства, воздушные суда, различное программное обеспечение).

# Средства требующие допуска уполномоченного органа в области гражданской авиации должны иметь соответствующие документы об одобрении для данных целей.

# Эксплуатант  предусматривает инструкторов (лётных и наземных), специалистов,  соответствующей квалификации.

# Допуски к проведению наземной и лётной подготовки оформляются в установленном эксплуатантом порядке в ППЧЛЭ в соответствии с федеральными авиационными правилами и должностными инструкциями инструкторов (экзаменаторов).

# Для проведения периодической подготовки (лётной и наземной) членов лётного экипажа нет требований по наличию у эксплуатанта сертификата АУЦ. Полномочия подтверждаются  сертификатом эксплуатанта осуществляющего коммерческие воздушные перевозки.

# Кроме обязательного применения воздушного законодательства РФ рекомендуется использовать:

# - Приложение 6 к Конвенции о международной гражданской авиации  части 1 «Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолёты » п.9.3 «Программа подготовки  членов лётного экипажа»;

# -  DOC 9638 «Руководство по обучению в области человеческого фактора»;

# - DOC 9995 Инструктивный материал по разработке программ подготовки членов лётного экипажа в Руководстве по подготовке персонала на основе анализа фактических данных;

# -  DOC 9868 «Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала»;

# - DOC 10011 Руководство по подготовке для предотвращению сложных пространственных положений самолёта и вывода из них;

# - DOC 9379 Руководство по созданию государственной системы выдачи свидетельств личному составу и управление этой системой.

# Эксплуатант в праве заказывать некоторые виды наземной подготовки в АУЦ имеющие сертификаты соответствия установленным требованиям в ФАП 289 от 29.09.2015, по утверждённым программам эксплуатанта, в порядке, описанном в Руководстве по деятельности АУЦа, без включения в перечень программ подготовки в приложении к сертификату АУЦ.

Виндермут А.А.

8 (495) 945-55-26

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

#### Определения

Квалификационная проверка – демонстрация инструктору/экзаменатору в течение не менее часа навыков (умений) управления ВС в полёте или на тренажёре.

Квалификационные требования (основные) – ряд взаимосвязанных характеристик, основанных на требованиях к работе, которые описывают, как эффективно выполнить работу и что является умелым выполнением. Они включают название квалификации, описание и перечень поведенческих индикаторов.

Квалификация – компетенции требуемые для выполнения задания на предписанном уровне.

КВС под наблюдением – FO назначенный SP, выполняющий под наблюдением командира воздушного судна обязанности и функции командира ВС (по методике наблюдения).

Контрольно-проверочный полёт – полёт, выполняемый в производственных условиях под контролем инструктора/экзаменатора с целью определения готовности пилота самостоятельно выполнять полёты после прохождения соответствующих видов подготовки, определенных в данной программе.

Член лётного экипажа – лицо имеющее действующее свидетельство с соответствующими квалификационными отметками, на которого возложены обязанности, связанные с управлением воздушным судном в течение служебного полётного времени (полётной смены).

#### Аббревиатуры и сокращения

CFI – Certificated Flight Instructor – пилот, имеющий квалификационную отметку «Инструктор» (Instructor) на данном типе ВС.

CP – Captain – пилот, имеющий квалификационную отметку о типе ВС, находящийся на должности КВС.

CP/rh – Captain right hand seat – пилот, имеющий квалификационную отметку о типе ВС, находящийся на должности КВС (имеющий допуск к выполнению полётов с правого пилотского кресла).

CP/tr – Captain trainee – пилот, проходящий программу подготовки на допуск к самостоятельным полётам в качестве командира воздушного судна на данном типе ВС.

CRMI – CRM Instructor – инструктор курса CRM – GTI, GRI прошедший обучение и имеющий допуск к проведение наземной подготовки по курсу ЧФ+CRM.

FO – First officer – пилот, имеющий квалификационную отметку о типе ВС с ограничением второй пилот (Co-pilot), находящийся на должности второго пилота.

FO/tr – First officer trainee – пилот, проходящий программу подготовки на допуск к самостоятельным полётам в качестве второго пилота на данном типе ВС, и находящийся на борту ВС исключительно с целью прохождения лётной подготовки.

GRI– Ground Instructor – специалист допущенный к проведению различных видов наземных обучений, имеющий при определенных требованиях соответствующую подготовку.

GTI– Ground Training Instructor – пилот с квалификационной отметкой «Инструктор» на должности КЛС

JS – Jump seat pilot – пилот, занимающий откидное кресло в кабине экипажа.

LS – Left seat pilot – пилот, имеющий допуск к управлению ВС с левого пилотского кресла (CP, CP/tr, CFI, TRE).

LTI – Line Training Instructor –инструктор, имеющий допуск к подготовке пилотов в рейсовых условиях.

MFI – MFTD Flight Instructor –инструктор, имеющий допуск к обучению и проведению тренировок MFTD.

OBS – observer – пилот, включённый в состав лётного экипажа, проходящий соответствующую программу подготовки и занимающий откидное кресло в кабине экипажа.

PF – Pilot Flying – пилот, выполняющий функции пилотирующего пилота.

PIC – Pilot in command – пилот, назначенный эксплуатантом в задании на полёт для исполнения обязанностей командира воздушного судна.

PM – Pilot Monitoring – пилот, выполняющий функции контролирующего пилота.

RP – Relief Pilot – сменный пилот-член экипажа, который назначается для выполнения функций пилота на крейсерском эшелоне полёта на время запланированного отдыха КВС или(и) второго пилота.

RS – Right seat pilot – пилот, имеющий допуск к управлению ВС с правого пилотского кресла (FO, CP/rh, CFI, TRE).

SFI – Synthetic Flight Instructor – инструктор, имеющий или ранее имевший квалификацию инструктора, имеющий допуск к обучению и проведению тренировок на тренажёре (FFS).

SP – Second Pilot – пилот, назначенный эксплуатантом в задании на полёт для исполнения обязанностей второго пилота.

STI – Simulator Training Instructor – инструктор (КЛС), имеющий допуск к обучению и проведению тренировок на тренажёре (FFS).

TFI – Test Flight Instructor – инструктор (КЛС), имеющий допуск к выполнению облёта ВС после различных видов тех. обслуживания или при его приёмке (возврате) у фирмы-изготовителя ВС или лизинговой компании.

TRE – Type Rating Examiner – инструктор (КЛС), имеющий допуск «экзаменатор», с правом проверки навыков пилота или кандидата на получение свидетельства, периодических проверок навыков пилота, приёма экзаменов.

TRI – Type Rating Instructor – инструктор (КЛС), имеющий допуск TRR + допуск к проведению аэродромной тренировки.

TRR – Type Rating Instructor Restricted – инструктор, имеющий допуск STI (SFI) + допуск к проведению тренажёрной подготовки по программе переподготовки на данный тип ВС.

КЛС – командно-лётный состав – лётный состав с квалификационной отметкой «Инструктор» (CFI), занимающий штатную должность выше «командира ВС».

NTS – Non Technical  Skills - Оценка нетехнических способностей пилота

# ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Введение

1.1.1.    Развитие авиации, изменения законодательства и правил выполнения полётов, совершенствование приборного и радионавигационного оборудования обусловливают необходимость постоянного и непрерывного совершенствования знаний и повышения квалификации членов лётных экипажей.

Подготовка членов лётного экипажа проводится в целях получения, поддержания и повышения уровня профессиональных знаний и умений, необходимых для выполнения своевременных и правильных действий членов экипажа в ожидаемых условиях и особых ситуациях, обеспечивающих высокий уровень безопасности полётов.

Подготовка проводится в соответствии с утвержденными нормативными документами, программами, инструкциями и курсами учебно-лётной подготовки и строится на принципах:

- сознательного и активного участия каждого обучаемого в учебном процессе;

- эксплуатационной направленности процесса подготовки, конечной целью которой является приобретение (поддержание) знаний и выработка практических умений членов лётных экипажей действовать безошибочно и своевременно в ожидаемых условиях и особых ситуациях в полёте;

- применения обучения с использованием технических средств обучения, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучаемых;

- систематической самостоятельной учебы членов лётных экипажей в процессе лётной деятельности в целях поддержания полученных профессиональных знаний и практических навыков на уровне, обеспечивающем высокий уровень безопасности полётов;

- использования дистанционных обучающих технологий в подготовке членов лётных экипажей.

Программа подготовки регламентирует подготовку и допуск членов лётных экипажей к самостоятельной работе в составе лётного экипажа воздушного судна авиакомпании, а также периодическую подготовку и подтверждение квалификации (проверку навыков).

1.1.2.    Программа подготовки состоит из задач и упражнений, которые объединены в разделы, определяющие этапы и периодичность подготовки.

1.1.3.      Квалификационные отметки в свидетельстве пилота:

- о виде воздушного судна (CPL);

- о классе воздушного судна (CPL);

- о типе воздушного судна;

- о типе воздушного судна c ограничением второй пилот;

- инструктор типа ВС;

- о праве выполнения полётов по приборам по каждому виду воздушного судна (CPL).

1.1.4.     Должности пилотов (по штатному расписанию) при выполнении программ подготовки определены в Табл.1

Табл. 1

| Лётный персонал | Определения | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- |
| Командир ВС | Пилот, имеющий квалификационную отметку о типе ВС, находящийся на должности КВС эксплуатанта | CP | Captain |
| Второй пилот | Пилот, имеющий квалификационную отметку о типе ВС с ограничением второй пилот, находящийся на должности второго пилота эксплуатанта | FO | First officer (Co-pilot) |
| Командно – лётный состав эксплуатанта согласно штатного расписания | Пилот, имеющий квалификационную отметку «Инструктор», находящийся на соответствующей должности эксплуатанта | КЛС | Командно-лётный состав |

1.1.5.    Для прохождения задач и упражнений теоретической и практической подготовок, для контроля качества, тренировок и выполнения всех видов проверок членов лётных экипажей, включая квалификационные, а также для выполнения всех видов лётной деятельности авиакомпании могут быть определены следующие допуски инструкторов:

Табл. 2

| Квалификационные отметки (CFI) | Должность | Допуски | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструктор | КВС / КЛС | Допуск к подготовке пилотов в рейсовых условиях | LTI | Line Training Instructor |
| Инструктор | КЛС | Допуск к обучению и проведению тренировок на тренажёре FFS | STI | Simulator Training Instructor |
| Инструктор | КЛС | Допуск к проведению наземной подготовки | GTI | Ground Training Instructor |
| Инструктор1 | — | Допуск к обучению и проведению тренировок на MFTD | MFI | MFTD Flight Instructor |
| Инструктор1 | — | Допуск STI (SFI) + допуск к проведению тренажёрной подготовки по программе переподготовки на данный тип ВС | TRR | Type Rating Instructor Restricted |
| Инструктор | КЛС | Допуск TRR + допуск к проведению аэродромной тренировки | TRI | Type Rating Instructor |
| Инструктор | КЛС | Выполнение облёта ВС после различных видов тех. обслуживания или при его приёмке (возврате) у фирмы-изготовителя ВС или лизинговой компании | TFI | Test Flight Instructor |
| Инструктор | КЛС | Выполнение квалификационных проверок и экзаменов | TRE | Type Rating Examiner (экзаменатор) |
| Инструктор | КЛС | Выполнение наземной подготовки проверок (ЧФ + CRM) | CRMI | Crew Resource Management Instructor |
| Инструктор | КЛС | Выполнение наземной подготовки и экзаменов (ОГ) | DG | Dangerous Goods and Regulations Instructor |
| 1Имеет или ранее имел квалификационную отметку «инструктор» в свидетельстве пилота |

1.1.6.    При прохождении некоторых видов тренировок и теоретической подготовки могут привлекаться специалисты и инструкторы, прошедшие специальную подготовку в соответствии со следующими допусками:

Табл. 3

| Квалификация | Допуск | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземный инструктор на тренажёре 1 | К обучению и проведению тренировок на тренажёре FFS | SFI | Synthetic Flight Instructor |
| Наземный инструктор | Проведение различных видов наземных обучений | GRI | Ground Instructor |
| Специалист курса CRM | Проведение наземной подготовки по курсу ЧФ + CRM | CRMI | CRM Instructor |
| 1 Лицо, занимающееся обучением на пилотажном тренажёре должно иметь, или имело ранее квалификационную отметку «инструктор» в свидетельстве пилота. |

1.1.7.   Основным видом наземной теоретической подготовки является самостоятельная подготовка с применением электронных технологий. Лица командно-лётного состава консультируют (при необходимости) и контролируют уровень знаний члена лётного экипажа посредством проведения тестирования, сдачи устных письменных или электронных экзаменов.

1.1.8.    К составлению программы подготовки, тестовых вопросов привлекаются подготовленные авиаспециалисты, инструкторы, экзаменаторы и допущенные наземные инструктора (GRI).

Командно – лётный состав осуществляет постоянный мониторинг на предмет изменений и дополнений по решениям Уполномоченного органа РФ в области ГА и руководства авиакомпании.

Практические занятия/упражнения при прохождении видов подготовки выполняются членами лётного экипажа до отработки всех элементов. Особое внимание уделяется умению действовать при усложнении условий полёта и в аварийных ситуациях.

1.1.9.   Лица командно-лётного состава и члены лётного экипажа, имеющие квалификационную отметку «Инструктор», обязаны постоянно уделять внимание подготовке, поддержанию квалификации  членов лётного экипажа в целях предупреждения выпуска в полёт неподготовленных и не обеспечивающих безопасность полёта экипажей. Указанные лица несут персональную ответственность за полноту и качество проведения наземной, тренажёрной и лётной подготовки, соблюдение последовательности прохождения задач и упражнений, правильность и объективность заключения о готовности к самостоятельной работе каждого члена лётного экипажа.

1.1.10.   При проведении подготовки и ее оценки специалисты, инструкторы, экзаменаторы и члены лётных экипажей должны использовать документы (учебные пособия, программы), опубликованные и согласованные в установленном порядке эксплуатантом, Авиационными властями Российской Федерации, изготовителем ВС и его агрегатов. Так же могут использоваться документы международных организаций (ИКАО, ИАТА и т.д.) при условии, что они не противоречат аналогичным документам, изданным и утвержденным на территории Российской Федерации. Применение иных документов допустимо в консультативных целях, о чем обучаемые (проверяемые) должны быть уведомлены.

1.1.11.   Лица командно-лётного состава и члены лётного экипажа, имеющие квалификационную отметку «Инструктор», обязаны знать основы теории обучения, владеть лётно-методическими навыками обучения, применять индивидуальный подход к подготовке специалистов, настойчиво внедрять новые, более совершенные технические средства обучения, использовать методы обработки полётной информации для оценки деятельности членов лётных экипажей, проводить наземную подготовку в качестве GTI.

1.1.12.   При выполнении полётов (кроме облётов ВС) запрещено моделирование аварийных ситуаций, в том числе таких отказов, как отказ двигателя, пожар двигателя или ВС, отказ пилотажно-навигационного оборудования, эвакуация, приводнение, отказы систем самолёта. Отключение автопилота и автомата тяги разрешено только в случаях, когда это предусмотрено требованиями РПП. Так же запрещено имитировать, создавать условия и преднамеренно входить в условия, при которых возможно срабатывание предупреждающей сигнализации о сдвиге ветра (windshear), других опасных явлений, опасном сближении с землей (GPWS) и воздушными судами (TCAS).

1.1.13.   Рекомендуется (как пример) первые 500 часов самостоятельных полётов пилот не может быть включён в экипаж с другим пилотом, имеющим самостоятельный налёт на данном типе ВС менее 500 часов.

1.1.14.   Член лётного экипажа, имевший допуск к выполнению международных полётов на других типах ВС, сохраняет его на вновь освоенном ВС.

1.1.15.   Выводы и заключения, по окончанию соответствующей задачи или упражнения, оформляются лицом, выполнившим соответствующую тренировку/проверку, на установленных эксплуатантом бланках.

1.1.16.   При оценке качества выполнения полётов необходимо руководствоваться установленными нормативами оценок.

Критериями оценки уровня подготовленности членов лётных экипажей и их профессиональных навыков и умений является:

- своевременность выполнения операций;

- безошибочность их выполнения;

- последовательность выполнения операций;

- количество времени, затрачиваемое на выполнение операций;

- осознанность выполняемых операций.

Оценка знаний, поддающихся количественным критериям, определяется исходя из величины обобщенного количественного критерия, который рассчитывается как отношение количества правильного выполнения операций (ответов) к общему количеству операций в задании (общему количеству вопросов). При этом (к примеру) оценка, выставленная по бинарной системе, определяется значением обобщенного критерия:

- менее 0,8 ( оценка “не сдал”;

- от 0,8 до 1,0 ( оценка “сдал”.

При контроле знаний (устно или письменно), не поддающихся количественным критериям:

- оценка “сдал” ставится в том случае, когда обучаемый (проверяемый) правильно ответил на большинство вопросов, допущенные незначительные ошибки исправил самостоятельно, показал глубокое знание предмета, грамотно излагал свои мысли и при этом применил свои знания при решении практических задач (заданий) в соответствии с требованиями нормативных документов;

- оценка “не сдал” ставится в том случае, если обучаемый (проверяемый) неправильно ответил на большинство из заданных вопросов, допустил грубые ошибки и после дополнительных вопросов их не исправил, не мог применить свои знания при решении практических задач, показал только начальные знания предмета.

Приоритетное значение имеют оценки, определяющие практическую подготовку обучаемого, его умение действовать своевременно и безошибочно.

При выполнении тренировочных или проверочных полётов на ВС (тренажёре) оценка производится по системе «прошёл» («passed») или «не прошёл» («failed»).

Рейсовая тренировка члена лётного экипажа производится, как правило, под руководством одного инструктора. Лица командно-лётного состава могут контролировать ввод в строй путём выполнения полётов в качестве инструктора по программе ввода в строй.

Внимание:

В любом случае проверка на допуск к полётам не может выполняться лицом, сделавшим заключение о допуске к проверке.

1.1.17.Рекомендуемое потребное количество инструкторов определяется исходя из общего количества лётного состава согласно штатному расписанию и производственной необходимости, но не менее чем один инструктор на 15-20 членов лётных экипажей.

С целью предоставления прав экзаменатора производится отбор из числа лиц командно-лётного состава.

Ни одно должностное лицо не вправе оказывать давление на инструктора/экзаменатора при вынесении им решения об оценке при проведении наземной подготовки, проверок на тренажёре или квалификационных проверок на ВС.

1.1.18.   Все тренировки и проверки членов лётного экипажа на тренажёрах проводятся на тренажерных устройствах, допущенных уполномоченным органом в области гражданской авиации. Тренажёры, оборудование и макеты, предоставляемые этими центрами, соответствуют типу и конфигурации флота эксплуатанта.

1.1.19.   Аэродромные тренировки могут проводиться по отдельным решениям авиакомпании в производственных и иных целях. К проведению аэродромных тренировок, не связанных с программой переподготовки, допускаются пилоты с квалификационной отметкой «Инструктор».

1.1.20.   Члены лётных экипажей , выполняющие тренировочные полёты в целях подтверждения утраченных допусков или получения соответствующих допусков, не назначаются на полёт на соответствующие им должности и находятся на борту ВС исключительно с целью прохождения лётной подготовки.

1.1.21.   Если член лётного экипажа  допущен к выполнению полётов на нескольких типах ВС, то его подготовка согласно ППЧЛЭ производится в полном объеме в соответствии с требованиями прописывающими подготовку по типу ВС. Далее эксплуатант принимает решение, при каких условиях могут быть объединены требования в отношении тренировок и проверок на каждой модификации или на каждом типе ВС

1.1.22.   Эксплуатант не допускает членов лётного экипажа воздушного судна до выполнения своих функций, если они не прошли подготовку по разработанной эксплуатантом программе подготовки, которая обеспечивает надлежащую подготовку членов лётного экипажа для выполнения возложенных на них обязанностей.

## 1.2. Методическое обеспечение

1.2.1.     Методическое обеспечение включает:

- разработку перспективных направлений по повышению эффективности системы обучения;

- разработку документации, регламентирующую обучение лётного состава, а также средств обучения;

- контроль соответствия нормативной документации современным разработкам и существующим требованиям;

- внедрение утвержденных документов и средств обучения.

1.2.2.     В штатной структуре эксплуатанта  должно быть достаточное количество инструкторов, экзаменаторов и обслуживающего персонала для подготовки членов лётных экипажей в соответствии с политикой руководства авиакомпании и требованиями Уполномоченного органа РФ в области ГА. Контроль соответствия количества инструкторов, экзаменаторов и обслуживающего персонала потребностям авиакомпании осуществляет руководитель по организации подготовки и допуска к полетам членов экипажей ВС.

1.2.3.    В целях поддержания высокого качества подготовки руководство подразделений лётной эксплуатации контролирует заполнение штатной структуры указанными специалистами, руководствуясь при этом достаточным соотношением количества обучаемых и обучающих лиц.

1.2.4.    Проверка соответствия средств обучения установленным требованиям производится с помощью аудитов по качеству в соответствии с принципами системы менеджмента качества.

## 1.3. Переподготовка на другой тип ВС

1.3.1.    Переподготовка кандидатов на типы воздушных судов гражданской авиации производится в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и в авиационных учебных центрах либо в зарубежных учебных центрах, прошедших процедуру одобрения и признания в порядке, установленном воздушным законодательством РФ.

1.3.2.     Программу переподготовки согласовывает эксплуатант.

1.3.3.   Отбор осуществляется в соответствии с требованиями к возрасту, образованию, квалификации и опыту лётной работы, определенных авиационным законодательством Российской Федерации и правилами авиакомпании.

1.3.4.    По окончании переподготовки на другой тип ВС члену лётного экипажа выдается удостоверение (свидетельство) установленного образца.

## 1.4. Требования к оборудованию и средствам обучения

1.4.1.    Оборудование, тренажёры и иные средства обучения, применяемые для подготовки членов лётного экипажа авиакомпании, должны быть согласованы и одобрены в установленном порядке уполномоченным органом РФ в области ГА, если такое одобрение требуется в установленном порядке. Оборудование, тренажёры и иные средства обучения, принадлежащие иностранным организациям, осуществляющим подготовку авиационного персонала авиакомпании на основе договоров, должны быть одобрены Уполномоченным органом РФ в области ГА.

1.4.2.   Оборудование и тренажёры, применяемые при подготовке членов лётного экипажа, должны адекватно и реалистично отражать обстановку пилотской кабины соответствующего типа воздушного судна и условия реального полёта в соответствии с видами подготовки (SIMREF, SIMCHECK, LOFT, CATII/III и т.д.).

1.4.3.   При заключении договора аренды по использованию оборудования и тренажёров для проведения периодической подготовки членов экипажей ВС эксплуатант рассматривает перечень допустимых неисправностей тренажёрного оборудования. В случае если техническое состояние и степень реалистичности тренажёра не соответствуют предъявляемым требованиям, эксплуатант воздерживается от заключения договора.

1.4.4.   Процедура оценки соответствия тренажёрного оборудования основывается на принципе определения минимального уровня эксплуатационной надежности и отсутствия негативного влияния технического состояния FFS на проведение подготовки.

1.4.5.      В случае если эксплуатант использует электронную систему учебно-методических пособий, тестов, то эксплуатант обеспечивает резервирование и сохранность в установленные РПП сроки.

## 1.5. Процедуры, применяемые в случае, когда членами лётных экипажей не достигнут или не поддерживается требуемый уровень

1.5.1.    В случаях, когда члены лётных экипажей при контроле знаний (на экзаменах), в соответствии с пунктом 5.84 ФАП128, не показывают требуемого уровня, они к планированию и выполнению полётов не допускаются.

1.5.2.   При подготовке на тренажёре член лётного экипажа должен продемонстрировать должные навыки и умения. В противном случае он к полётам не допускается. Командно-лётному составу предоставляется право увеличить специалисту объем тренировки до 100 %. Запрещается заменять тренировку на тренажёре экзаменом.

1.5.3.   Если при выполнении контрольно-проверочного полёта (квалификационной проверки) будет выявлено, что член лётного экипажа не поддерживает необходимый уровень, то по решению КЛС ему предоставляется дополнительная тренировка на тренажёре и (или) воздушном судне под контролем инструктора, после чего повторно выполняется контрольно-проверочный полёт(квалификационная проверка).

1.5.4.   Ограничение количества неудачных попыток сдачи экзаменов (проверок). В целях поддержания надлежащего уровня подготовки членов лётных экипажей эксплуатант должен иметь ограничения по количеству неудачных попыток сдачи экзаменов (проверок), к примеру:

- В случае неудачной сдачи экзамена (проверки) члену лётного экипажа, сдававшему экзамен (проходившему проверку), предоставляется возможность для дополнительной подготовки по соответствующей теме или курсу, после чего назначается дата и время проведения повторной сдачи.

- После второй неудачной попытки сдачи экзамена (проверки) член лётного экипажа проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности. Решение о дальнейшем пребывании работника в штате эксплуатанта принимает генеральный директор на основании выводов и с учётом мнения руководителей работника и профессионального союза (в случае, если работник является членом профсоюза) в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Примечание:

Неудачной попыткой сдачи экзамена (проверки) признаётся сдача экзамена (прохождение проверки) с результатом, не соответствующим установленным минимальным требованиям.

1.6. Разбор полётов

1.6.1.   Разбор полётов является одной из форм поддержания уровня профессиональной подготовки лётного состава, качества лётной работы.

1.6.2.   Разборы полётов в зависимости от назначения и состава участников могут подразделяться на:

- послеполётный разбор в экипаже (по решению КВС);

- разбор полётов в подразделении (очные или с использованием дистанционных электронных средств)

- разбор полётов с командно-лётным составом;

- внеплановые разборы (как правило, в целях оперативного изучения информации по безопасности полётов и проведения конкретных мероприятий).

1.6.3.    При подготовке и проведении разбора решаются следующие задачи:

- выявление и анализ отклонений и нарушений в лётной работе экипажей;

- выявление недостатков и нарушений в работе служб обеспечения полётов, отказов в работе авиационной техники, которые повлияли или могли повлиять на безопасность полётов;

- обобщение и распространение передового опыта экипажей и подразделений по безопасному выполнению полётов;

- выработка профилактических мер по предотвращению авиационных событий;

- постановка дополнительных задач по повышению уровня безопасности полётов с учетом конкретных условий;

- анализ отклонений, допущенных членами лётных экипажей при прохождении проверок и экзаменов, с целью совершенствования программ подготовки.

## 1.7. Внесение изменений в Программу подготовки членов лётных экипажей

## Внесение изменений в Программу подготовки членов лётных экипажей осуществляется подготовкой и согласованием поправки для утверждения в уполномоченном органе.

1.8. Требования к членам лётного экипажа до начала подготовки к самостоятельным полётам

1.8.1.    Настоящий раздел определяет объемы подготовки в зависимости от уровня профессиональной подготовки и предыдущего опыта полётов пилотов.

1.8.2.   Минимальные требования при выборе вариантов подготовки в зависимости от максимально допустимой взлётной массы ВС, количества пассажирских мест самолёта, на котором производится подготовка, определяется эксплуатантом в соответствии с федеральными авиационными правилами.

1.8.3.   После окончания переподготовки на тип ВС и получения соответствующего удостоверения член лётного экипажа направляется в авиакомпанию.

1.8.4.    Член лётного экипажа должен иметь прохождение первоначальных курсов по следующим дисциплинам:

- подготовка к полётам в условиях RVSM и RNAV (PBN);

- подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна ЧФ +CRM;

- подготовка по перевозке опасных грузов;

- подготовка в области авиационной безопасности;

- подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна и тренировку процедур аварийной эвакуации на суше и воде;

- подготовка авиационного персонала по предотвращению авиационных происшествий категории CFIT – столкновение исправных ВС с землей и препятствиями в управляемом полёте;

- подготовка членов лётных экипажей по защите ВС от наземного обледенения.

1.8.5.    На основании удостоверения о переподготовке на данный тип ВС руководитель лётного подразделения оформляет представление (заявление) в ФАВТ для внесения квалификационных отметок в свидетельство члена лётного экипажа.

1.8.6.    Пилотам, имеющим свидетельство коммерческого пилота, на ВС, требующего для его эксплуатации вторым пилотом оформляется обращение в ВКК или ТКК ФАВТ на проверку соответствия знаний линейного пилота. Протокол проверки знаний вкладывается в лётное дело пилота.

1.8.7.    Эксплуатант определяет объём подготовки при перерывах после первоначальной подготовки и тренировки в производственных условиях.

# ЧАСТЬ 2. НАЗЕМНАЯ И ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЛЁТНОГО ЭКИПАЖА К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОЛЁТАМ И

# СПЕЦИАЛЬНЫМ ВИДАМ ПОДГОТОВКИ

В состав данной части подготовки может входить следующий перечень задач.

Задача 1. Подготовка пилота к самостоятельным полётам в качестве второго пилота

- Наземная подготовка;

- Рейсовая тренировка второго пилота с инструктором;

- Контрольно-проверочные полёты на допуск к самостоятельным полётам в качестве второго пилота (квалификационная проверка).

Задача 2. Подготовка второго пилота к вводу в строй в качестве командира воздушного судна

-  Лётная тренировка второго пилота в производственных условиях;

- Контрольно-проверочные полёты перед допуском к вводу в строй в качестве командир воздушного судна.

Задача 3. Подготовка к полётам в качестве командира воздушного судна

- Наземная подготовка;

- Тренажёрная подготовка;

- Тренировка в рейсовых условиях с инструктором (CFI);

- Контрольно-проверочные полёты перед допуском к самостоятельным полётам в качестве КВС (квалификационная проверка );

- Самостоятельные полёты под контролем инструктора;

- Самостоятельные полёты командира ВС.

Задача 4. Подготовка пилотов к полётам в условиях II/III категории ИКАО

- Наземная подготовка;

- Тренажёрная подготовка на допуск к выполнению полётов в условиях II/III категории ИКАО

Задача 5. Подготовка к полётам по правилам ETOPS

- Наземная подготовка;

- Тренажёрная подготовка;

- Рейсовая тренировка;

- Контрольно-проверочные полёты на допуск к полётам по правилам ETOPS

Задача 6. Подготовка к выполнению международных полётов

- Наземная подготовка;

- Рейсовая тренировка;

- Контрольно-проверочный полёт на допуск к международным полётам

Задача 7. Подготовка КВС к полётам с правого пилотского сиденья

- Наземная подготовка;

- Тренажёрная подготовка;

- Лётная тренировка пилота в производственных условиях

Задача 8. Допуск к полётам после перерывов в лётной работе

Задача 9. Допуск к полётам действующего пилота, принятого из других авиакомпаний

- Наземная подготовка;

- Тренажёрная подготовка;

- Рейсовая тренировка пилота с инструктором;

- Контрольно-проверочные полёты на допуск к самостоятельным полётам

Задача 10. Методические полёты командно-лётного состава

- Контроль выполнения функций инструктора;

- Выполнение контрольных полётов по отдельным решениям;

- Выполнение самостоятельных (показательных) полётов КЛС

Задача 11. Подготовка к выполнению полётов на аэродромы требующих особых навыков

- Наземная подготовка;

- Тренажёрная подготовка;

- Рейсовая тренировка пилота с инструктором (CFI)

Задача 12 Подготовка к полётам в условиях сокращенных минимумов вертикального эшелонирования (RVSM)

- Наземная подготовка;

- Дополнительная подготовка

Задача 13. Подготовка к полётам с применением методов зональной навигации (RNAV)

- Наземная подготовка;

- Тренажёрная подготовка

Задача 14. Подготовка к полётам с использованием связи «пилот-диспетчер» по линии передачи данных (CPDLC)

- Наземная подготовка

Задача 15. Подготовка к полётам в новой системе вертикального эшелонирования в воздушном пространстве Российской Федерации

- Теоретическая подготовка;

- Наземная подготовка

Задача 16. Предварительная подготовка

- Предварительная подготовка перед первым полётом в качестве КВС по новому маршруту, в новом регионе;

- Предварительная подготовка перед первым полётом в качестве КВС;

- Предварительная подготовка перед первым полётом в качестве КВС на новый аэродром;

- Предварительная подготовка перед полётом по специальному заданию.

Задача 17. Подготовка к полётам с использованием GLS (GNSS landing system)

- Наземная подготовка

ЧАСТЬ 3. НАЗЕМНАЯ И ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЛЁТНОГО ЭКИПАЖА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОТМЕТКИ «ИНСТРУКТОР» И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОПУСКОВ

В состав данной части подготовки может входить следующий перечень задач.

Задача 1. Подготовка к полётам в качестве инструктора

Задача 2. Допуск к проведению тренировок на тренажёре FFS (STI)

Задача 3. Допуск к проведению подготовки по программе переподготовки (TRR)

Задача 4. Допуск к проведению тренировок на MFTD (MFI)

Задача 5. Допуск инструктора к проведению подготовки по программе переподготовки и выполнению аэродромной тренировки (TRI)

Задача 6. Допуск инструктора к облетам воздушных судов (TFI)

Задача 7. Подготовка  инструктора  к  проведению  обучения и тренировок на тренажёре (SFI)

Задача 8. Подготовка экзаменатора

# ЧАСТЬ 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЁТОВ

Общие положения

4.1.1.    Члены лётного экипажа воздушного судна не допускаются до выполнения своих функций, если они не прошли подготовку по данной Программе подготовки (Табл. 4-1), которая обеспечивает надлежащую подготовку членов лётного экипажа для выполнения возложенных на них обязанностей и:

- предусматривает средства наземной и летной подготовки, а также  инструкторов (лётных и наземных) соответствующей квалификации;

- состоит из наземной и летной подготовки на типе (типах) воздушных судов, на котором работают члены лётного экипажа;

- включает отработку взаимодействия членов лётного экипажа, а также обучение действиям при всех видах аварийной и нестандартной обстановки или режима, вызванных неисправностями силовой установки, планера или систем, пожаром или другими отрицательными факторами;

- включает подготовку в целях поддержания знаний и навыков, касающихся схем визуальных полётов и полётов по приборам в предполагаемом районе выполнения полётов, ограничений человеческих возможностей ("человеческого фактора"), включая знания об опасности их проявления при выполнении полётов, о предотвращении ситуаций, приводящих к выходу за ограничения человеческих возможностей, о предотвращении ошибок и их исправлении, перевозки опасных грузов воздушными судами;

- обеспечивает проведение подготовки с таким расчетом, чтобы все члены лётного экипажа знали функции, которые они должны осуществлять, и как эти функции связаны с функциями других членов экипажа воздушного судна, в том числе при выполнении нештатных или аварийных процедур.

4.1.2.   Подготовка в целях подтверждения права выполнения полётов подразделяется на наземную (теоретическую) и летную (лётный тренажёр и ВС) подготовку.

4.1.3.   Требования в отношении периодичности подготовки: «…не реже одного раза в течение последовательных ... месяцев» устанавливают периоды времени, измеряемые полными календарными месяцами, а не календарными днями

Пример: Срок действия 12-месячной подготовки истекает в первый день тринадцатого месяца, следующего за месяцем, в которой данная подготовка была завершена.

4.1.4.   Учет сроков (календарный месяц) прохождения темы состоящей из наземной подготовки, экзаменов, тренировки и проверки на тренажере, осуществляется по календарному месяцу проведения фактической проверки на летном тренажёре.

4.1.5.   Проведение предварительной подготовки экипажа ВС к полётам проводится не позднее дня накануне вылета в следующих случаях:

- перед первым полётом в качестве КВС;

- перед первым полётом в качестве КВС по новому маршруту;

- перед полётом по специальному заданию и на аэродромы требующих особых навыков.

Порядок проведения предварительной подготовки устанавливается в РПП авиакомпании.

4.1.6.   Проверка техники пилотирования и умений действовать в аварийной обстановке, которые выявляют фактическую подготовленность членов лётного экипажа выполнять полёты на ВС каждого типа или его модификаций проводится, как правило, на FFS соответствующего типа с оформлением бланка установленной эксплуатантом формы.

Табл. 4-1

| № пп | Вид подготовки | Периодичность | Наземная подготовка | Экзамен/зачёт | Очная наземная подготовка | тренировка | проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тренажёр (FFS) | ВС | Тренажёр (FFS) | ВС |
| 1 | Ознакомление вновь принятого на работу члена лётного экипажа с его обязанностями и функциями, требованиями эксплуатанта по выполнению полётов | х | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка по перевозке опасных грузов | 24 | + | Э |  |  |  |  |  |
| 3 | Теоретическая подготовка к выполнению полётов в особых условиях | 12 | + | Э |  |  |  |  |  |
| 4 | Теоретическая подготовка и тренировка по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания | 36 | + |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Выполнение полётов в условиях сдвига ветра | 12 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 6 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полёте и к действиям в аварийных ситуациях, включая сдачу экзамена, и тренировку на летном тренажёре, включая проверку | 6 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 7 | Изучение систем воздушного судна и умение определять его летные характеристики | 12 | + | Э |  |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение полётов КВС с правого пилотского сидения | 12* | + | Э |  | + |  | + | + |
| 9 | Тренировка на летном тренажёре по отказам всех систем, не относящимся к аварийной ситуации | 36 |  |  |  | + |  | + |  |
| 10 | Тренировка на летном тренажёре по сценарию обстановки реального полёта по маршруту (LOFT) | 12 |  |  |  |  |  | + |  |
| 11 | Изучения правил, изложенных в сборниках АНИ государства, в воздушном пространстве которого планируется выполнять полёты, фразеология радиообмена на английском языке и правила выполнения международных полётов | 12** | + |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выполнение маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости земли (СРПБЗ/EGPWS) | 12 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 13 | Выполнение маневров и действий при срабатывании бортовой системы предупреждения столкновений БСПС (ACAS/TCAS). | 12 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 14 | Выполнение заходов на посадку и посадки в условиях II/III категории ИКАО и взлёт при видимости на ВПП менее 400 м | 12 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 15 | Оценка управления ресурсами кабины экипажа воздушного судна (CRM) | 12 |  |  |  |  |  | + | + |
| 16 | Проверка выполнения нормальных процедур на ВС | 12 |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | Теоретическая подготовка и тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM) | 36 | + |  | + |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка в области авиационной безопасности | 36 | + | Э | + |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна | 12 | + | з |  |  |  |  |  |
| 20 | Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше | 12 |  |  | + |  |  |  |  |
| 21 | Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде | 24 |  |  | + |  |  |  |  |
| 22 | Пилот выполняет функции командира воздушного судна или функции второго пилота, если он в предшествующие девяносто дней выполнил не менее трех взлётов и трех посадок на воздушном судне того же типа/класса или тренажёре, имитирующем полёт на воздушном судне того же типа/класса | 90 дней |  |  |  | + | + |  |  |

| № пп | Вид подготовки | Периодичность | Наземная подготовка | Экзамен/зачёт | Очная наземная подготовка | тренировка | проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тренажёр (FFS) | ВС | Тренажёр (FFS) | ВС |
| 23 | Пилот, имеющий налет в качестве пилота не менее 1500 часов, выполняет функции командира воздушного судна, требующего наличия второго пилота при перевозке на борту воздушного судна людей ночью только в случае, если он в течение предыдущих шести месяцев выполнил не менее трех взлётов и трех посадок ночью на воздушном судне того же типа или в течение предыдущих двенадцати месяцев выполнил не менее шести взлётов и шести посадок ночью на тренажёре, имитирующем полёт на воздушном судне того же типа". | 6 |  |  |  | + | + | + | + |
| 24 | Эксплуатант не поручает КВС (инструктору), допущенному к полётам с правого пилотского сидения, управление воздушным судном конкретного типа или его модификации с правого пилотского сидения, если пилот в течение 90 предшествующих дней не выполнил как минимум одного полёта на воздушных судах такого же типа или на летном тренажёре, утвержденном для этой цели | 90 дней |  |  |  | + | + |  |  |
| 25 | Пилот выполняет функции командира воздушного судна при полётах по правилам полётов по приборам, только если в течение последних 6 календарных месяцев он выполнил, как минимум, шесть заходов по приборам в фактических или имитируемых условиях полётов по приборам на воздушном судне того же вида или тренажёре, имитирующем полёт на воздушном судне того же вида | 6 |  |  |  | + | + |  |  |
| 26 | Подготовка и проверка знания английского языка в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил "Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным диспетчерам) гражданской авиации" | 3*** года |  | Э |  |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка по установленным авиакомпанией маршрутам и аэродромам, с учетом сезонных особенностей эксплуатации ВС. | 2 раза в год | + | з |  |  |  |  |  |
| 28 | Подготовка по районам, маршрутам и аэродромам, требующим применения особых навыков или знаний | 12 | + |  |  | + | + |  |  |
| 29 | Тренировка по выполнению визуальных заходов на посадку (Visual approach) / визуального маневрирования (Circle-to-land). | 12 |  |  |  | + |  |  |  |
| 30 | Квалификационная проверка членов лётного экипажа | 12 |  |  |  |  |  |  | + |
| 31 | Квалификационная проверка инструктора (CFI) **** | 12 |  |  |  |  |  |  | + |
| 32 | Подтверждение полномочий экзаменатора (TRE)** | 12 |  |  |  |  |  | + |  |
| 33 | Проверка техники пилотирования и умения действовать в аварийной обстановке | 6 |  |  |  |  |  | + |  |
| 34 | Противообледенительная обработка ВС (ПОО) | 12 | + | з |  |  |  |  |  |
| 35 | Подтверждение права выполнения полётов по правилам ETOPS(EDTO) | 12 | + | з |  |  |  | +1 |  |
| 36 | Полёты в условиях RVSM и RNP(PBN) | х | + |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Подготовка КВС, назначенных2 в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве | 60 |  | з | + |  |  |  |  |
| 38 | Подготовка к полётам в воздушном пространстве HLA Северной Атлантики | 12 | + | з |  |  | + |  | + |
| * данный вид подготовки применяется для КВС, имеющих допуск к выполнению полётов с правого пилотского сидения. ** данный вид подготовки применяется по решению эксплуатанта. *** члены лётных экипажей, продемонстрировавшие владение авиационным английским языком по Шкале оценки языковых знаний ИКАО, проходят тестирование на определение уровня владения английским языком: 4 уровня - не реже одного раза в три года; 5 уровня - не реже одного раза в шесть лет; 6 уровня - освобождаются от дальнейшего подтверждения уровня владения английским языком. **** как правило, совмещается с квалификационной проверкой КВС. Для повышения наглядности информации о способе и периодичности подготовки применяются следующие обозначения: х – подготовка проводится однократно 12 – подготовка проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев. 1– раз в 6 месяцев для всех членов лётного экипажа. |

Периодическая наземная подготовка.

    - Общие положения.

      - Периодическая наземная подготовка проводится по форме:

- Самостоятельной подготовки;

- Очных занятий (индивидуальных или групповых).

Самостоятельная подготовка является основной формой теоретической подготовки членов лётных экипажей и проводится во время, свободное от исполнения служебных обязанностей с использованием учебно-методических материалов, предоставляемых авиакомпанией или с применение электронных интерактивных дистанционных обучающих технологий.

Эксплуатант несет ответственность за актуальность учебно-методических материалов, предоставляемых членам лётных экипажей.

При возникновении вопросов в процессе самостоятельной подготовки, член лётного экипажа может обратиться к непосредственному руководителю за разъяснением лично или в письменном виде по электронной почте. Руководитель самостоятельно или с привлечением необходимых специалистов дает разъяснения. Наиболее частые и проблемные вопросы передаются в ДЛС для анализа и последующего внесения необходимых изменений в учебно-методические материалы.

Все члены лётных экипажей несут персональную ответственность за своевременное изучение необходимых дисциплин.

      - Очные занятия проводятся под руководством GRI или GTI в соответствии с целями и задачами, предусмотренными для данного вида подготовки с использованием методических материалов.

    - Краткое содержание видов, способов и сроков прохождения периодической наземной подготовки.

      - Принятый на работу член лётного экипажа, под руководством лица командно-лётного состава, должен ознакомиться с:

- обязанностями, функциями и ответственностью члена лётного экипажа;

- требованиями эксплуатанта по выполнению полётов;

- нормативными документами;

- правилами и стандартами авиакомпании.

Ознакомления с указанными документами фиксируются в бланке.

      - Подготовка по перевозке опасных грузов, включая экзамен, предусматривает:

- изучение общих принципов и документов, регламентирующих перевозку опасных грузов;

- общих сведений об опасных грузах;

- требований к организации перевозки опасных грузов;

- действий экипажа ВС при инцидентах с опасными грузами и в аварийной обстановке.

Результаты прохождения подготовки действительны в течение последовательных 24 месяцев.

      - Теоретическая подготовка к выполнению полётов в особых условиях, включая экзамен, предусматривает изучение правил полётов для следующих особых условий и особых случаев:

- полёты в горной местности;

- полёты над безориентирной местностью и пустынями и над водной поверхностью;

- полёты в полярных районах;

- полёты в сложной орнитологической обстановке;

- повышенная электрическая активность атмосферы;

- сильная болтанка;

- грозовая деятельность;

- пыльная буря;

- попадание в зоны опасных для полётов метеорологических явлений, если это не предусмотрено в РЛЭ;

- попадание в метеоусловия, к которым экипаж воздушного судна не подготовлен;

- отказ системы воздушного судна, приводящий к необходимости изменения плана полёта, в том числе к вынужденной посадке;

- потеря радиосвязи;

- потеря ориентировки;

- незаконное вмешательство на борту ВС;

- ранение или внезапное ухудшение здоровья члена экипажа воздушного судна или пассажира;

- вынужденная посадка вне аэродрома;

- отказ радиолокационных средств ОВД и радиотехнического обеспечения полётов на аэродроме посадки.

      - Теоретическая подготовка по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания предусматривает изучение:

- определения действительного положения воздушного судна в пространстве;

- определения параметров полёта на момент попадания воздушного судна в сложное пространственное положение;

- применения наиболее оптимальных и безопасных действий по выводу воздушного судна в режим нормального полёта.

      - Теоретическая подготовка к выполнению полётов в условиях сдвига ветра включает сдачу экзамена и предусматривает изучение:

- сдвиг ветра, его физическая сущность;

- влияние сдвига ветра на безопасность полётов ВС на этапах взлёта и посадки;

- рекомендации экипажу по обеспечению безопасности полётов при попадании ВС в условия сдвига ветра;

- элементов подготовки по CFIT.

      - Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур выполнения полётов и к действиям в аварийных ситуациях, включая сдачу экзамена, проводится не реже одного раза в течение последовательных 6 месяцев.

      - Теоретическая подготовка по знанию систем воздушного судна и умению определять его летные характеристики включает сдачу экзамена и проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев. В процессе подготовки изучаются системы воздушного судна в соответствии с Руководством по лётной эксплуатации ВС (FCOM). К примеру:

- Air-conditioning

- APU

- Automatic Flight System

- Communications

- Electrical

- Power plant

- Flight Instruments

- Flight Management System

- Fire Protection

- Flight Controls

- Fuel

- Hydraulics

- IRS

- Landing Gear

- Navigation

- Pneumatics

- Ice & Rain

- Warnings

      - Теоретическая подготовка к выполнению полётов командира ВС с правого пилотского сидения предусматривает сдачу экзамена. Проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев только для командира ВС, имеющих допуск и выполняющих полёты с правого пилотского кресла. В процессе подготовки изучаются:

- выполнение обязанностей второго пилота;

- правила формирования усиленного экипажа;

- порядок замены членов экипажа в полёте;

- потеря работоспособности членом экипажа в полёте;

- продолжительность полётной смены увеличенного состава экипажа при выполнении полётов.

      - Теоретическая подготовка по процедурам изучения правил, изложенных в сборниках аэронавигационной информации государства, в воздушном пространстве которого планируется выполнять полёты, организации связи и радиотелефонии, правил выполнения международных полётов включает сдачу экзамена, проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев и предусматривает изучение следующих вопросов:

- содержание сборников АНИ и порядок подготовки к полётам;

- воздушное право;

- международные правила полётов;

- особенности метеорологического обеспечения международных полётов;

- организации связи и радиотелефонии.

      - Теоретическая подготовка к выполнению маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости земли включает сдачу экзамена и проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев. При проведении подготовки изучаются:

- сценарий срабатывания СРПБЗ/EGPWS;

- диапазоны срабатывания СРПБЗ/EGPWS;

- маневры предотвращения столкновения с препятствием;

- элементы подготовки по CFIT.

      - Теоретическая подготовка к выполнению маневров и действий при срабатывании БСПС (ACAS/TCAS) включает сдачу экзамена и проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев. При проведении подготовки изучаются:

- принципы работы БСПС (ACAS/TCAS);

- типы БСПС (ACAS/TCAS);

- компоненты системы;

- индикация данных в кабине экипажа;

- логическая программа предупреждения столкновений;

- эксплуатация системы;

- элементы подготовки по CFIT.

      - Теоретическая подготовка к выполнению заходов на посадку и посадок в условиях II/III категории ИКАО и взлётов при видимости на ВПП менее 400 м, включая сдачу экзамена проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев для пилотов имеющих соответствующий допуск. При подготовке изучаются:

- процедуры выполнения взлёта и посадки в условиях низкой видимости (LVP – Low Visibility Procedures);

- эксплуатационные ограничения ВС;

- правила выполнения заходов по CATII/CATIII;

- перечень необходимого оборудование для выполнения заходов по CATII/CATIII;

- элементы подготовки по CFIT.

      - Теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) проводится по утвержденным программам не реже одного раза в течение последовательных 36 месяцев с элементами подготовки по CFIT.

      - Теоретическая подготовка, экзамен и практическая подготовка по авиационной безопасности проводится в течение последовательных 36 месяцев и предусматривает изучение следующих вопросов:

- общие сведения о терроризме, актах незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации;

- основы обеспечения авиационной безопасности аэропорта, предприятия и эксплуатанта ГА;

- общие сведения о взрывных устройствах, взрывчатых веществах и боеприпасах, их обнаружение и опознание;

- порядок действий работников при угрозе террористического акта, обнаружении взрывчатых устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов;

- координация действий между членами лётного экипажа и членами кабинного экипажа воздушного судна.

      - Аварийно-спасательная подготовка членов лётного экипажа предусматривает:

- не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев подготовку по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна;

- тренировку процедур аварийной эвакуации на суше не реже одного раза в течении последовательных 12 месяцев;

- тренировку процедур аварийной эвакуации на воде не реже одного раза в течение последовательных 24 месяцев.

      - Теоретическая подготовка к полётам в условиях RVSM и RNP (PBN), включая сдачу экзамена, организуется и проводится до начала выполнения полётов в указанных условиях на вновь освоенном типе воздушного судна и предусматривает изучение:

- требований к оборудованию ВС при выполнении полётов по правилам зональной навигации и в условиях сокращенных минимумов вертикального эшелонирования (RVSM);

- квалификационных требований к экипажу при выполнении полётов в системе зональной навигации;

- действий экипажа при отказе аппаратуры зональной навигации;

- правил планирования полётов в системе зональной навигации;

- требований к ВС по выдерживанию высоты полёта;

- процедурных вопросов при подготовке и выполнении полёта;

- действий экипажа в чрезвычайных обстоятельствах.

      - Оценка уровня владения английским языком проводится в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1.2.9 главы 1 Приложения 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу" к Конвенции о международной гражданской авиации. По результатам оценки, в случае демонстрации уровня владения английским языком не ниже четвертого, в раздел XIII свидетельства члена лётного экипажа вносится запись об уровне владения английским языком с указанием срока действия:

- для четвертого уровня - три года;

- для пятого уровня - шесть лет;

- для шестого уровня - "бессрочно".

По истечении срока действия записи об уровне владения английским языком, обладатель свидетельства проходит повторную оценку уровня владения английским языком в порядке, установленном для первоначальной оценки.

      - Теоретическая подготовка по маршрутам и аэродромам, которые могут быть использованы для взлёта и посадки, включая сдачу зачёта, проводится не реже одного раза в 6 месяцев. При проведении подготовки изучаются маршруты и аэродромы, которые могут быть использованы для взлёта и посадки, включая:

- особенности рельефа местности и минимальные безопасные высоты на маршруте;

- сезонные метеорологические условия;

- правила ведения связи при обслуживании воздушного движения;

- правила обслуживания воздушного движения;

- возможные способы получения метеорологической информации;

- правила поиска и спасания;

- применение навигационных средств для осуществления навигации по маршруту;

- правила выполнения полётов над территориями населенных пунктов и местами скопления людей;

- особенности выполнения полётов в зонах с высокой интенсивностью воздушного движения;

- рельеф местности и расположение препятствий в районе аэродромов;

- светотехническое оборудование аэродромов;

- применение навигационных средств при выполнении схем прибытия, вылета и захода на посадку по приборам;

- правила полётов в зонах ожидания;

- применяемые эксплуатационные минимумы;

- полёты в условиях горной местности.

Подготовка включает тематики сезонных особенностей эксплуатации ВС.

      - Наземная подготовка для районов, маршрутов и аэродромов, требующих применения особых навыков или знаний проводится в объеме специального вида подготовки.

      - Подготовка по CFIT (Controlled Flight Into Terrain) и ALAR (Approach and Landing Accidents Reduction) является составной частью подготовки к выполнению полётов в условиях сдвига ветра, подготовки к выполнению маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости земли, подготовки к выполнению маневров и действий при срабатывании БСПС (ACAS/TCAS), подготовки и тренировки по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (CRM), подготовки к выполнению заходов на посадку и посадок в условиях II/III категории ИКАО и взлётов при видимости на ВПП менее 400 м, подготовки к выполнению нормальных процедур выполнения полётов и к действиям в аварийных ситуациях, подготовки к выполнению полётов по маршрутам и аэродромам, используемым в авиакомпании.

      - Подготовка командиров ВС, назначенных приказом генерального директора авиакомпании в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности транспортных средств, включая сдачу дифференцированного зачёта, организуется и проводится до начала выполнения полётов в качестве КВС.

Подготовка направлена на совершенствование и (или) получение такими лицами новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по транспортной безопасности на транспортной средстве воздушного транспорта. Подготовка проходит по программам Минтранса.

Успешное прохождение подготовки предусматривает дальнейшее направление обучаемых для прохождения проверки полученных знаний, умений и навыков в целях принятия органом аттестации решения об аттестации обучаемого в качестве сотрудника сил обеспечения транспортной безопасности.

    - Организация прохождения периодической наземной подготовки и контроля знаний членов лётных экипажей.

      - Основным способом прохождения наземной подготовки членами лётных экипажей является самостоятельная подготовка.

      - Отдельные виды наземной подготовки, прохождение которых предусматривает наличие специального оборудования или непосредственное участие в подготовке наземных инструкторов, осуществляются в очной форме.

      - Для повышения качества самостоятельной подготовки каждый член лётного экипажа обеспечивается возможностью использования компьютерных обучающих технологий.

      - Летному составу, испытывающему затруднения по использованию персональных компьютеров, обеспечивается возможность прохождения подготовки в летном подразделении.

      - Теоретическая подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна завершается сдачей зачёта и проводится до тренировки процедур аварийной эвакуации на суше.

      - Контроль знаний членов лётных экипажей осуществляется путем компьютерного тестирования, письменного или устного экзамена.

    - Содержание обучающей и тестирующей программы для членов лётных экипажей.

      - Практическая подготовка лётного состава посредством очных занятий проводится в соответствии ППЧЛЭ авиакомпании.

      - Практическая подготовка включает дисциплины, представленные в Табл. 4-2.

      - Практическая подготовка и тренировка процедур аварийной эвакуации на суше, воде , как правило, проводится совместно с членами кабинных экипажей. Совместная тренировка членов лётных и кабинных экипажей даёт возможность отработки вопросов координации действий и связи между лётным и кабинным экипажами, а также вопросов, связанных с процедурами в аварийных ситуациях, авиационной безопасностью и человеческим фактором (HF&CRM).

      - Практическая подготовка в области авиационной безопасности членов лётных и кабинных экипажей проводится совместно, в том числе практические занятия, включая вопросы координации действий между членами лётного экипажа и членами кабинного экипажа воздушного судна (HF&CRM).

Табл. 4-2

| № | Вид подготовки | Периодичность, месяцы | Очная подготовка, ч | Форма итоговой аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Практическая подготовка и тренировка процедур аварийной эвакуации на суше | 12 | 8 | Зачёт |
| 2. | Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде | 24 | 4 | Зачёт |
| 3. | Практическая подготовка в области авиационной безопасности | 36 | 4 | Зачёт |
| 4. | Теоретическая подготовка и тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС (человеческий фактор) | 36 | 8 | Зачёт |
| 5. | Подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве | 60 | 20 | Зачёт |

Лётная подготовка

    - Общие положения.

      - Основной целью летной подготовки является отработка практических навыков лётным составом.

      - Лётная подготовка включает в себя:

- тренажёрную подготовку;

- подготовку на воздушном судне.

      - Лётная подготовка проводится под руководством членов лётного экипажа с квалификационной отметкой «Инструктор» в соответствии с целями и задачами, предусмотренными для данного вида подготовки.

    - Тренажёрная подготовка.

      - Основной целью тренировки является поддержание и повышение уровня профессиональной подготовки лётного состава, подготовка к проведению проверки по специальности (Proficiency check) на тренажёре. Результатом тренировки и проверки должна стать твердая уверенность лётного специалиста в своих знаниях и способностях, позволяющих выполнить полёт с высоким уровнем безопасности с выработкой практических умений членов экипажа действовать безошибочно и своевременно в ожидаемых условиях и особых ситуациях в полёте.

      - Тренажёрная подготовка основана на:

- выполнение обязательных элементов, отрабатываемых на каждой полугодовой тренировке;

- анализе фактических данных полётной информации пилота, авиакомпании, типа ВС;

- анализе наиболее характерных ошибок предыдущих сессий;

- указаниях Уполномоченного Органа РФ в области ГА и руководства авиакомпании по предотвращению случаев ошибочных действий пилотов при выполнении полётов и по дополнительной отработке необходимых лётных элементов.

      - Тренажёрная подготовка (технология проведения тренажерной подготовки) устанавливает:

- требования по планированию тренажёрной подготовки;

- требования по проведению тренажёрной подготовки;

- обязанности, полномочия и ответственность должностных лиц, участвующих в тренажёр-

ной подготовке;

- порядок взаимодействия с другими должностными лицами (структурными подразделениями);

- сценарий периодической тренажёрной подготовки;

- сценарий тренажёрной подготовки для получения допусков к полётам согласно ППЧЛЭ.

      - В целях качественной отработки всех необходимых элементов тренировки, включая полный обзор систем самолета, периоды тренажёрной подготовки имеют трехгодичный цикл, включая две тренировки/проверки в 12 месяцев в объеме не менее 6 часов за шесть месяцев. Цикл считается полностью выполненным по истечении трех лет, затем весь цикл повторяется.

      - В целях повышения профессиональной подготовки лётного состава и гармонизации тренажёрной подготовки с сезонной подготовкой, условия и сценарии сессий (на каждое полугодие) содержат особенности эксплуатации воздушного судна в весенне-летний и осенне-зимний периоды, а также особенности полётов в горной местности.

      - Для отработки определенных элементов сценария в промежутках между основными тренировками могут проводиться дополнительные тренировки (Special Exercise session), которые, в зависимости от намерений (цели) тренировки, могут включать различные упражнения (CAT II / CAT III training, специальные тренировки по указаниям Уполномоченного органа РФ в области ГА), согласно рекомендациям производителей ВС.

      - Каждый тренируемый член лётного экипажа, направляемый на тренажёр, должен быть подготовлен к выполнению всех элементов, согласно действующему сценарию тренировки / проверки. Подготовка к тренировке / проверке на тренажёре проводится пилотом самостоятельно в соответствии с тематикой сценария на полугодие. В процессе этой подготовки пилот изучает сценарий проведения тренировки, отказы систем и оборудования, отрабатываемые на данной сессии; действия согласно РЛЭ, FCOM, SOP, FCTM. В качестве дополнительных источников могут использоваться "Flight instructor support" и "Flight instructor media", и другие официальные методические материалы производителей ВС.

      - Тренажёрная подготовка обязательно включает виды подготовки, представленные в Табл. FFS и выполняется согласно сценариям тренажёрной подготовки.

      - Прохождение тренажёрной подготовки оформляется на соответствующих бланках.

Периодичность тренировки и проверки

обязательных элементов подготовки на тренажёре

Табл. FFS

| № | Год | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сессия | A | B | C | D | E | F |
|  | Тренировка/проверка | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C |
| 1 | Выполнение полётов в условиях сдвига ветра / Windshear recovery | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |
| 2 | Выполнение маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости земли / EGPWS alerts |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 3 | Выполнение маневров и действий при срабатывании БСПС / TCAS event |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 4 | Тренировка по сценарию обстановки реального полёта по маршруту / LOFT |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5 | Выполнение заходов на посадку и посадок в условиях II/III категории ИКАО и взлётов при видимости на ВПП менее 400м/CAT – II/III, All Weather Operation |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 6 | Выполнение нормальных процедур выполнения полёта и действия в аварийных ситуациях/ Normal and abnormal / emergency procedures | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Тренировка по отказам систем, не относящимся к аварийной ситуации / System malfunctions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Тренировка по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания / Recovery from stall warning |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9 | Проверка техники пилотирования и умения действовать в аварийной обстановке / Skill test / Proficiency check |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 10 | Оценка управления ресурсами кабины экипажа воздушного судна / CRM assessment |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 11 | Тренировка по выполнению визуальных заходов на посадку (Visual approach) / визуального маневрирования (Circle-to-land). | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 12 | Выполнение полётов с правого пилотского сидения / Right Hand Seat Ability | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |

    - Тренировки и проверки на тренажёре.

      - Тренировка по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания / Recovery from stall warning.

В указанной тренировке отрабатываются действия и устойчивые навыки у экипажа по выводу самолёта из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания на различных этапах полёта и конфигурации воздушного судна.

Первичная тренировка проводится при переподготовке на тип ВС.

При наличии перерывов более 36 месяцев данная подготовка включается в очередной сценарии периодической подготовки.

      - Тренировка и проверка по выполнению полётов в условиях сдвига ветра / Windshearrecovery.

Выполняется тренировка, а затем проверка по выполнению процедур и техники пилотирования экипажа в условиях сдвига ветра на различных этапах взлёта («WINDSHEAR AHEAD» aural warning, «WINDSHEAR, WINDSHEAR, WINDSHEAR» aural warning) и захода на посадку («MONITOR RADAR DISPLAY», «GOAROUND WINDSHEAR AHEAD», «WINDSHEAR, WINDSHEAR, WINDSHEAR» aural warning).

      - Тренировка и проверка выполнения нормальных процедур выполнения полёта и действия в аварийных ситуациях/ Normal and abnormal / emergency procedures.

Данная тренировка и проверка проводятся в условиях максимально приближенными к реальным сложным метеоусловиям такие как, обледенение, гололёд, болтанка, высокие температуры и т.д., отрабатываются действия и устойчивые навыки у экипажа при:

- подготовке к полёту и предполётных работах;

- использовании «CHECK LISTS»;

- запуске двигателей с возможными отказами или ограничениями по MEL;

- рулении;

- взлёте, прекращении взлёта при максимально допустимом ветре, отказе (пожаре) двигателя на взлёте между V1 и V2;

- различных отказах, приводящих к серьёзным усложнениям выполнения полёта на различных его этапах, такие как: пожар (отказ) двигателя, пожар (дым) в кабине или грузовых отсеках, запуск двигателя в полёте, разгерметизация с экстренным снижением, crew incapacitation и других аварийных процедурах описанных в FCOM (РЛЭ) и учтённых в сценариях тренажёрной подготовки;

- заходе на посадку и посадке с использованием различных систем захода на посадку (ILS, VOR, NDB, LOC, circle-to-land) с использованием автоматики (автопилот, автомат тяги, flight directors и т.д.) и без неё, при всех работающих двигателях и с отказавшим двигателем, с нормальным посадочным весом и с превышающим максимально допустимый посадочный вес;

- уходе на второй круг с различной высоты при всех работающих двигателях и с отказавшим двигателем;

- аварийной эвакуации.

      - Проверка техники пилотирования и умения действовать в аварийной обстановке / Skill test / Proficiency check. Во время проверки инструктор/экзаменатор убеждается и гарантирует, что члены лётного экипажа получили достаточные знания и навыки для безопасного выполнения полётов в рейсовых условиях на всех этапах, в различных метеоусловиях и при любых нестандартных ситуациях.

      - Тренировка и проверка по отказам систем, не относящимся к аварийной ситуации / System malfunctions. В тренировке и проверке отрабатываются действия и устойчивые навыки у экипажа при отказах различных систем самолёта, не приводящих к аварийной ситуации. Сценарии тренажёрной подготовки имеют цикличность три года и охватывают отработку действий при наиболее сложных отказах всех систем самолёта, которые рекомендованы производителем самолёта.

      - Тренировка и проверка по сценарию обстановки реального полёта по маршруту / LOFT и оценка управления ресурсами кабины экипажа воздушного судна / CRM assessment.

Line Oriented Flight Training (LOFT) является проверкой лётных экипажей на тренажёре по сценарию максимально приближенным к реальным условиям с выполнением типичных ежедневных процедур и требований, описанных в SOP и РПП авиакомпании с возникновением нетипичных условий, которые требуют грамотного принятия решений, общения в экипаже и лидерских качеств пилота. Поэтому данная тренировка сочетает в себе и оценку управления ресурсами экипажа (CRM) с применением NTS.

Для того чтобы иметь точное представление о том, как хорошо лётный экипажа реагирует на различные нестандартные ситуации, экипаж заранее не информируется о сценарии тренажёрной сессии и обеспечивается всей необходимой полётной документацией.

Line Oriented Flight Training (LOFT) позволяет:

Создавая различные реальные сценарии с высокой нагрузкой в обычной работе и с экстремальными ситуациями, совершенствовать работу членов лётного экипажа по выполнению SOP, тренировать пилотов в принятии грамотных и эффективных решений, улучшить навыки по взаимосвязи, взаимоотношениям между членами лётного экипажа, оценить и улучшить лидерские качества, сильные стороны, поработать над недостатками в сложных и аварийных ситуациях.

Выявить потенциально опасные проблемы, противоречия, трактовку в документах авиакомпании (SOP, РПП, Стандарты и т.д.) оценить эффективность подготовки лётных экипажей и слабые места в подготовке, которые требуют дополнительного рассмотрения.

LOFT сессия не должна прерываться, за исключением экстремальных обстоятельств. Запрещено изменение положения тренажёра и повторение каких-либо упражнений. После завершения сессии, должен быть проведён тщательный разбор во всех аспектах. Это достигается путём первоначального самостоятельного разбора полётов членами экипажа, а затем инструктором).

Один раз в год, при проведении LOFT, полёт выполняется на горный аэродром, согласно действующему cценарию.

CRM фокусируется на межличностное общение, лидерство и принятие решений в кабине. CRM - система управления, которая позволяет оптимально использовать все имеющиеся ресурсы - оборудование, процедуры и людей и способствует повышению безопасности и эффективности управления воздушным судном. CRM затрагивает не столько технические знания и навыки, необходимые для работы с оборудованием, а межличностные навыки и способности человека, необходимые для управления ресурсами в рамках организованной системы. В этом контексте, способности человека определяются как психические процессы, используемые для получения и сохранения ситуационной осведомлённости для решения проблем и принятия решений.

      - Тренировка и проверка выполнения манёвров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости земли / EGPWS alerts. Отрабатываются и проверяются выполнение процедур и техники пилотирования экипажа при срабатывании системы предупреждения о близости земли:

Warning: «TERRAIN AHEAD, PULL UP», «OBSTACLE AHEAD, PULL UP», «PULL UP, PULL UP»,

Сaution: «TERRAIN AHEAD», «OBSTACLE AHEAD».

      - Тренировка и проверка выполнения манёвров и действий при срабатывании БСПС / TCAS event. Отрабатываются и проверяются выполнение процедур и техники пилотирования экипажа при срабатывании системы БСПС / TCAS на различных этапах полёта с выдачей системой различных команд, таких как:

"TRAFFIC, TRAFFIC"

"CLIMB, CLIMB, CLIMB"

"CLIMB, CROSSING CLIMB"

"INCREASE CLIMB"

"REDUCE CLIMB"

"DESCEND, DESCEND, DESCEND"

"DESCEND, CROSSING DESCEND"

"INCREASE DESCEND"

"REDUCE DESCEND"

"CLIMB, CLIMB NOW"

"DESCEND, DESCEND NOW"

"MONITOR VERTICAL SPEED"

"CLEAR OF CONFLICT"

      - Тренировка и проверка выполнения заходов на посадку и посадок в условиях II/III категории ИКАО и взлётов при видимости на ВПП менее 400 м / CAT – II/III, All Weather Operation. На данной тренировке (проверке) экипаж должен показать умение правильного определения статуса самолёта (aircraft capability) к выполнению посадки в заданных условиях, проведения дополнительного брифинга, грамотные действия при различных отказах на всех этапах выполнения захода на посадку и посадке, умение правильного определения и оценки положения и траектории движения самолёта относительно зоны приземления с целью продолжения посадки или выполнения ухода на второй круг.

      - Тренировка по выполнению визуальных заходов на посадку (Visual approach) / визуального маневрирования (Circle-to-land).При проведении тренировок и проверок лётного экипажа, согласно сценариям тренажёрной подготовки выполняются визуальные заходы на посадку и заходы на посадку с применением визуального маневрирования по кругу (circle-to-land), где члены лётного экипажа отрабатывают (подтверждают) действия, способности и знания для выполнения указанных заходов на посадку в соответствии с FCOM (РЛЭ) и регламентирующих документов.

      - Выполнение полётов с правого пилотского сидения / Captain Right Hand Seat Ability.Лётный состав, выполняющий полёты с левого и правого пилотского кресла, подтверждает право выполнения полётов с правого пилотского кресла в объеме SIMREFRESH и SIMCHECK не реже одного раза в течение 12 месяцев.

    - Подготовка на воздушном судне.

      - Подготовка лётного состава на воздушном судне для подтверждения права выполнения полётов проводится в процессе выполнения производственных.

      - Проверка выполнения нормальных процедур на ВС проводится один раз в течение 12 месяцев (может совмещается с квалификационной проверкой).

    - Подготовка на тренажёре или воздушном судне.

      - В случае если пилот в течение 90 предшествующих дней не выполнил трёх взлётов и посадок на воздушных судах или на лётном тренажёре  ему необходимо пройти подготовку согласно настоящей ППЧЛЭ.

      - В случае если пилот в течение предыдущих шести месяцев не выполнил три взлёта и три посадки ночью на воздушном судне или в течение предыдущих двенадцати месяцев - шесть взлётов и шесть посадок ночью на тренажёре, он не может выполнять функции КВС до прохождения подготовки в недостающем объеме на ВС или на тренажёре.

      - В случае если КВС, допущенный к полётам с правого пилотского сидения, или инструктор в течение 90 предшествующих дней не выполнил как минимум одного полёта на воздушном судне или на лётном тренажёре, для него проводится тренировка на ВС в производственных условиях в объёме 1 полёта с инструктором (CFI).

Подтверждение права выполнения полетов на другом типе ВС.

    - Члены лётного экипажа воздушного судна не допускаются до выполнения своих функций на другом типе ВС, если они не прошли подготовку по данной Программе подготовки (Табл. 4-1 и 4-3), которая обеспечивает надлежащую подготовку членов лётного экипажа для выполнения, возложенных на них обязанностей.

    - По решению эксплуатанта, при составлении Табл.4-3 (как пример) определяются виды подготовок которые могут быть объединены в отношении требований тренировок и проверок на каждой модификации или на каждом типе ВС.

    - Нумерация пунктов в Табл. 4-3 соответствует нумерации пунктов в основной Табл. 4-1.

Табл. 4-3

| № пп | Вид подготовки | Периодичность | Наземная подготовка | Экзамен/зачёт | Очная наземная подготовка | тренировка | проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тренажёр (FFS) | ВС | Тренажёр (FFS) | ВС |
| 4 | Теоретическая подготовка и тренировка по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания | 36 | + |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Выполнение полётов в условиях сдвига ветра | 12 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 6 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полёте и к действиям в аварийных ситуациях, включая сдачу экзамена, и тренировку на летном тренажёре, включая проверку | 6 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 7 | Изучение систем воздушного судна и умение определять его летные характеристики | 12 | + | Э |  |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение полётов КВС с правого пилотского сидения | 12* | + | Э |  | + |  | + | + |
| 9 | Тренировка на летном тренажёре по отказам всех систем, не относящимся к аварийной ситуации | 36 |  |  |  | + |  | + |  |
| 10 | Тренировка на летном тренажёре по сценарию обстановки реального полёта по маршруту (LOFT) | 12 |  |  |  |  |  | + |  |
| 14 | Выполнение заходов на посадку и посадки в условиях II/III категории ИКАО и взлёт при видимости на ВПП менее 400 м | 12 | + | Э |  | + |  | + |  |
| 16 | Проверка выполнения нормальных процедур на ВС | 12 |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна | 12 | + | з |  |  |  |  |  |
| 20 | Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше | 12 | + | з |  |  |  |  |  |
| 22 | Пилот выполняет функции командира воздушного судна или функции второго пилота, если он в предшествующие девяносто дней выполнил не менее трех взлётов и трех посадок на воздушном судне того же типа/класса или тренажёре, имитирующем полёт на воздушном судне того же типа/класса | 90 дней |  |  |  | + | + |  |  |
| 23 | Пилот, имеющий налет в качестве пилота не менее 1500 часов, выполняет функции командира воздушного судна, требующего наличия второго пилота при перевозке на борту воздушного судна людей ночью только в случае, если он в течение предыдущих шести месяцев выполнил не менее трех взлётов и трех посадок ночью на воздушном судне того же типа или в течение предыдущих двенадцати месяцев выполнил не менее шести взлётов и шести посадок ночью на тренажёре, имитирующем полёт на воздушном судне того же типа". | 6 |  |  |  | + | + | + | + |
| 24 | Эксплуатант не поручает КВС (инструктору), допущенному к полётам с правого пилотского сидения, управление воздушным судном конкретного типа или его модификации с правого пилотского сидения, если пилот в течение 90 предшествующих дней не выполнил как минимум одного полёта на воздушных судах такого же типа или на летном тренажёре, утвержденном для этой цели | 90 дней |  |  |  | + | + |  |  |
| 28 | Подготовка по районам, маршрутам и аэродромам, требующим применения особых навыков или знаний | 12 | + |  |  | + | + |  |  |
| 30 | Квалификационная проверка члена лётного экипажа | 12 |  |  |  |  |  |  | + |
| 33 | Проверка техники пилотирования и умения действовать в аварийной обстановке | 6 |  |  |  |  |  | + |  |
| 36 | Полёты в условиях RVSM и RNP(PBN) | х | + |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Подготовка к полетам в воздушном пространстве HLA Северной Атлантики | 12 | + | з |  |  | + |  | + |
| * данный вид подготовки применяется для КВС, имеющих допуск к выполнению полётов с правого пилотского сидения. **** как правило, совмещается с квалификационной проверкой КВС. Для повышения наглядности отображения информации о способе и периодичности подготовки применяются следующие обозначения: х – подготовка проводится однократно – подготовка проводится не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев. |

# ЧАСТЬ 5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОПУСКОВ.

  - Квалификационная проверка на ВС.

    - Квалификационные проверки членов лётных экипажей и инструкторского состава выполняются инструкторами/экзаменаторами данного типа ВС в полёте или на тренажёре.

    - Квалификационная проверка действительна в течение 12 месяцев (365 дней).

    - При проведении проверки, проверяемый должен выполнить как минимум один взлёт и одну посадку как PF, и один взлёт и одну посадку как PM.

    - Подтверждение квалификации инструктора (CFI), как правило, совмещается с квалификационной проверкой КВС.

    - При проведении проверки командира ВС с допуском к полётам с правого кресла (CPrh), а также для инструкторов (CFI), проверяемый выполняет один полёт справа и один полёт слева.

    - Распределение обязанностей определяется инструктором/экзаменатором, назначенным для проведения проверки.

    - Результаты квалификационной проверки оформляются на бланках LINE CHECK. При положительных результатах проверки инструктор/экзаменатор делает соответствующую запись  в лётной книжке и в справке к свидетельству  члена лётного экипажа.

    - Проверка выполнения нормальных процедур на ВС  или на FFS (квалификационная проверка) выполняется инструктором/экзаменатором. В процессе выполнения LINE CHECK инструктор/экзаменатор оценивает демонстрацию способности выполнять процедуры и маневры со степенью компетенции, а также умение:

- распознавать и контролировать факторы угрозы и ошибок;

- плавно и точно осуществлять ручное управление самолетом в пределах ограничений его лётно-технических характеристик, обеспечивая успешное выполнение схемы полёта или маневра;

- управлять самолетом с автопилотом, работающим в режиме, соответствующем этапу полёта, и знать особенности его работы в различных режимах;

- точно выполнять порядок действий в нормальных, особых и аварийных условиях (без имитации на борту ВС) на всех этапах полёта;

- принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять управление самолетом, включая процесс принятия взвешенных решений и осведомленность о воздушной обстановке;

- умения и способности при подготовке к полёту, проверке и использованию систем ВС, радиосвязи и навигации, работе с документами, применения процедур при выполнении полётов по ETOPS(EDTO), HLA, RVSM.

    - Квалификационная проверка совмещается с оценкой управления ресурсами кабины экипажа воздушного судна, NTS  проверяемым, где оцениваются:

- внешний вид, поведение, умение общаться с пассажирами;

- взаимодействие с лётным и кабинным экипажем, с наземным персоналом;

- межличностное общение, лидерство и принятие решений в кабине, способствующие повышению безопасности и эффективности управления воздушным судном;

- сохранение ситуационной осведомлённости для решения проблем и принятия решений.

  - Подтверждение допусков

    - Полномочия, подтверждение и восстановление допуска экзаменатора устанавливается правилами эксплуатанта.

    - Полномочия, подтверждение и восстановление допуска инструктора устанавливается правилами эксплуатанта.

ЧАСТЬ 6. ТЕМАТИКА ВИДОВ ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЁТОМ ТИПА ВС

  - Общие положения.

6.1.1	Периодическая наземная подготовка членов лётных экипажей на подтверждение права выполнения полётов по типам ВС включает теоретическую дистанционную подготовку и, при необходимости, очную подготовку для отработки практических навыков.

6.1.2.	Основной формой теоретической подготовки членов лётных экипажей является самостоятельная дистанционная работа с обучающими материалами.

6.1.3.	Материалы теоретической подготовки размещаются в информационно-подготовительной среде для обеспечения непрерывного доступа членов лётных экипажей.

6.1.4.	Периодическая теоретическая подготовка членов лётных экипажей включает:

-    электронные курсы, разработанные ответственными специалистами авиакомпании;

-	электронную библиотеку с нормативными документами ГА РФ, документами ИКАО, документами авиакомпании, судовой документации, конспектами, материалами по метеорологии и воздушной навигации, методическими документами производителями ВС;

-    систему контроля знаний членов лётного экипажа.

6.1.5.	Материалы электронных курсов, электронной библиотеки и контрольных вопросов (для самоподготовки и итогового тестирования) разрабатываются и поддерживаются в актуальном состоянии специалистами, которые назначаются приказом генерального директора из числа инструкторов соответствующей квалификации. Для разработки методических материалов по специальным тематикам (подготовка по перевозке опасных грузов, подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа, подготовка в области авиационной безопасности) привлекаются специалисты, прошедшие специальные виды подготовки.

6.1.6.	Разработанные методические материалы, вопросы для самоконтроля,  итогового тестирования, и списка литературы периодической наземной подготовки  после утверждения руководителем по организации подготовки и допуска членов лётного экипажа, размещаются в информационно-подготовительной среде.

6.1.7.	Контроль за актуальностью учебно-методических материалов, контрольных вопросов для самоконтроля и итогового тестирования, списка литературы для изучения членами лётного экипажа, осуществляется назначенным специалистом по закреплённой за ним теме на постоянной основе.

  - Содержание периодической наземной подготовки членов лётных экипажей на подтверждение права выполнения полётов по типам ВС

6.2.1.	Периодическая теоретическая подготовка состоит из следующих электронных курсов:

- Маршрутная подготовка (п.6.2.3.1; 6.2.3.2.);

- дисциплины со сдачей зачётов в первом полугодии (п.6.2.3.3)

- дисциплины со сдачей экзаменов в во втором полугодии ( п. 6.2.3.4);

- подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна (п. 6.2.3.5)

- подготовка в области авиационной безопасности (п. 6.2.3.6)

- подготовка по перевозке опасных грузов (п. 6.2.3.7)

- подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа (человеческий фактор) (п. 6.2.3.8.)

- подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве (по программе МТ РФ) (п. 6.2.3.9)

6.2.2.	Вопросы в итоговое тестирование назначаются автоматически в случайном порядке в количестве 10, 20, 25, 50/100 и т.д., при условии назначения в тест не менее одного вопроса по каждой теме или подтеме.

6.2.3.	Тематические планы и расширенное содержание тем дистанционных электронных курсов теоретической подготовки объединены в нижеперечисленные блоки:

6.2.3.1. Маршрутная подготовка (весна).

6.2.3.1.1.	Подготовка к полётам по используемым авиакомпанией маршрутам и аэродромам.

- Особенности рельефа местности и минимальные безопасные высоты на маршруте;

- Сезонные метеорологические условия;

- Правила ведения связи при обслуживании воздушного движения;

- Правила обслуживания воздушного движения;

- Возможные способы получения метеорологической информации;

- Правила поиска и спасания;

- Применение навигационных средств для осуществления навигации по маршруту;

- Правила выполнения полётов над территориями населенных пунктов и местами скопления людей;

- Особенности выполнения полётов в зонах с высокой интенсивностью воздушного движения;

- Рельеф местности и расположение препятствий в районе аэродромов;

- Светотехническое оборудование аэродромов;

- Применение навигационных средств при выполнении схем прибытия, вылета и захода на посадку по приборам;

- Правила полётов в зонах ожидания;

- Применяемые эксплуатационные минимумы;

- Полёты в горной местности;

- Маршрутная сеть авиакомпании и аэродромы.

6.2.3.1.2.	Особенности выполнения полётов в весенне-летний период (ВЛП).

- Особенности полётов (анализ характерных АП).

- Метеорологические особенности.

  - Основные синоптические процессы.

  - Опасные метеоявления.

  - SIGMET, AIREP, VAR.

- Особенности эксплуатации систем ВС и двигателей.

  - Особенности эксплуатации двигателей и ВСУ при высоких ТНВ и на высокогорных аэродромах.

  - Особенности эксплуатации СКВ в условиях ВЛП

  - Особенности эксплуатации тормозной системы при высоких ТНВ и на высокогорных аэродромах.

- Особенности полётов при высоких температурах.

  - Общие процедуры при выполнении полётов в условиях высоких температур.

  - Особенности продолжения взлёта и действия экипажа при отказе критического

двигателя.

  - Эксплуатационные ограничения.

- Влияние ливневых осадков на безопасность взлёта и посадки.

  - Ограничения для взлёта и посадки в условиях ливневых осадков.

  - Изменение ЛТХ ВС при полёте в условиях ливневых осадков.

  - Рекомендации по выполнению взлёта и посадки в условиях возможного аквапланирования.

- Особенности полётов в сложной орнитологической обстановке.

  - Сезонные и региональные особенности миграции птиц.

  - Рекомендации экипажу по предотвращению столкновений ВС с птицами.

- Методические материалы. Правила ведения радиосвязи и фразеология радиообмена.

- Охрана труда в ГА.

  - Инструкция по охране труда для лётного экипажа самолета.

    - Общие положения;

    - Организация контроля за состоянием охраны труда и соблюдением инструкций по охране труда;

    - Организация и проведение расследования несчастных случаев на производстве;

    - Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов;

    - Организация проведения инструктажей по безопасности труда на рабочем месте и допуска к работе.

6.2.3.1.3.	 Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-1.

Табл. 6-1.

|  | Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во Вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВС | 2 | 23 | 130 | 50 | 00.50 |

6.2.3.2.	Маршрутная подготовка (осень)

6.2.3.2.1.	Подготовка к полётам по используемым авиакомпанией маршрутам и аэродромам.

- Особенности рельефа местности и минимальные безопасные высоты на маршруте;

- Сезонные метеорологические условия;

- Правила ведения связи при обслуживании воздушного движения;

- Правила обслуживания воздушного движения;

- Возможные способы получения метеорологической информации;

- Правила поиска и спасания;

- Применение навигационных средств для осуществления навигации по маршруту;

- Правила выполнения полётов над территориями населённых пунктов и местами скопления людей;

- Особенности выполнения полётов в зонах с высокой интенсивностью воздушного движения;

- Рельеф местности и расположение препятствий в районе аэродромов;

- Светотехническое оборудование аэродромов;

- Применение навигационных средств при выполнении схем прибытия, вылета и захода на посадку по приборам;

- Правила полётов в зонах ожидания;

- Применяемые эксплуатационные минимумы;

- Полёты в горной местности.

6.2.3.2.2.	 Особенности выполнения полётов в осенне-зимний период.

- Особенности полётов (анализ характерных АП).

- Метеорологические особенности.

  - Опасные метеоявления.

  - SNOWTAM.

  - Анализ и оценка метеообстановки для принятия решения на вылет.

- Особенности эксплуатации систем ВС и двигателей.

  - Особенности эксплуатации двигателей и ВСУ при низких ТНВ.

  - Особенности состояния авиационного топлива.

  - Меры предотвращения обледенения лопаток компрессора ПВД.

  - Особенности эксплуатации систем ВС и ТО.

- Особенности полётов при низких температурах.

  - Общие процедуры при выполнении полётов в условиях низких температур.

  - Влияние низких температур на показания высотомеров.

  - Влияние обледенения на летно-технические характеристики ВС.

  - Особенности управляемости ВС на ВПП, покрытой осадками.

- Причины грубых посадок.

- Противообледенительная обработка ВС (ПОО).

  - Стандарты, положения и рекомендации.

  - Влияние инея, льда, снега и слякоти на лётно-технические характеристики ВС.

  - Метеорологические предупреждения о формировании снежно-ледяных отложений.

  - Основные характеристики противообледенительных жидкостей, включая причины и

последствия деградации жидкостей.

  - Основные методы противообледенительной обработки и удаления отложений остатков льда, слякоти и снега с поверхностей воздушного судна.

  - Основные и специальные противообледенительные процедуры на типе ВС. Использование горячего воздуха.

  - Критические поверхности ВС.

  - Процедуры контроля состояния поверхности ВС экипажем.

  - Меры предосторожности и человеческий фактор.

  - Применение противообледенительных жидкостей и ограничений в таблицах “Holdover time”.

  - Коды противообледенительной обработки и процедуры передачи информации.

  - Опыт эксплуатации ВС в ОЗП. Рекомендации.

  - Условия, которые могут привести к формированию льда на воздушном судне.

  - Правила и ограничения, применяемые в авиакомпании.

  - Эксплуатационные процедуры аэропорта и ОВД.

  - Процедуры взаимодействия компании и исполнителей ПОО ВС.

  - Координационные процедуры. Общие сведения.

- Охрана труда в ГА.

  - Инструкция по охране труда для лётного экипажа самолета.

- Общие положения;

- Организация контроля за состоянием охраны труда и соблюдением инструкций по охране труда;

- Организация и проведение расследования несчастных случаев на производстве;

- Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов;

- Организация проведения инструктажей по безопасности труда на рабочем месте и допуска к работе.

6.2.3.2.3.	Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-2.

Табл. 6-2

|  | Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во Вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВС | 2 | 22 | 160 | 50 | 00.50 |

6.2.3.3.	Дисциплины со сдачей экзаменов в первом полугодии

6.2.3.3.1.	Выполнение полётов в особых условиях.

- Полёты в условиях в горной местности.

- Полёты над безориентирной местностью и пустынями и над водной поверхностью.

- Полёты в полярных районах.

- Полёты в сложной орнитологической обстановке.

- Полёты в зоне повышенной электрической активности атмосферы.

- Сильная болтанка.

- Полёты в условиях грозовой деятельности.

- Полёты в условиях пыльной бури.

- Полёты в условиях вулканической деятельности.

- Попадание в зоны опасных для полётов метеорологических явлений.

- Попадание в метеоусловия, к которым экипаж воздушного судна не подготовлен.

- Отказ систем (агрегатов) ВС, приводящий к необходимости изменения плана полёта (вынужденная посадка).

- Потеря радиосвязи.

- Потеря ориентировки.

- Акт незаконного вмешательства на борту.

- Внезапное ухудшение состояния здоровья или ранение членов экипажа (пассажиров).

- Отказ радиолокационных средств ОВД, радиотехнических средств на аэродроме посадки.

6.2.3.3.2.	Выполнение полётов в условиях сдвига ветра.

- Условия возникновения сдвига ветра.

- Сдвиг ветра в зонах конвективных облаков.

- Сдвиг ветра в зонах активных атмосферных фронтов.

- Сдвиг ветра в зонах инверсионных слоев.

- Признаки. Методы определения сдвига ветра.

- Меры по обеспечению БП в условиях возможного сдвига ветра.

6.2.3.3.3.	 Подготовка по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов и режима сваливания.

- Особенности аэродинамики ВС на предсрывных режимах.

- Причины потери контроля за пространственным положением ВС.

- Летные ограничения ВС (по характеристикам устойчивости и управляемости).

- Распознавание попадания ВС в сложное пространственное положение.

- Действия и рекомендации по выводу ВС из сложного пространственного положения.

6.2.3.3.4.	 Выполнение полётов КВС с правого пилотского сидения.

- Усиленный лётный экипаж.

- Порядок замены экипажа в полёте.

- Назначение на должность КВС на предстоящий полёт.

- Потеря работоспособности членом экипажа в полёте.

- Продолжительность полётной смены увеличенного состава экипажа при выполнении полётов.

6.2.3.3.5.	 Знание систем воздушного судна и умение определять его летные характеристики.

- Общие сведения.

- Силовая установка.

  - Двигатель.

  - ВСУ.

- Приборное оборудование.

- Радионавигационное оборудование.

  - Связное оборудование.

  - Навигационное оборудование.

- СКВ и САРД.

- Противообледенительная система.

- Система автоматического управления полётом.

- Электрооборудование.

- Противопожарная система.

- Система управления.

- Топливная система.

- Гидросистема.

- Шасси.

- Определение лётных характеристик воздушного судна:

  - Определение взлётных характеристик ВС.

  - Определение характеристик крейсерского полёта.

  - Определение посадочных характеристик ВС.

- Расчёт нагрузки ВС на ВПП.

6.2.3.3.6.	 Теоретическая подготовка и выполнение нормальных процедур в полёте и действия в аварийной ситуации.

- Operational Golden Rules

- оптимизация использования автоматического режима полёта

- распределение обязанностей членов лётного экипажа

- процедуры предполётной подготовки ВС

- выполнение нормальных процедур в полёте

- стандартные фразы и выражения

- действия при отказах оборудования и систем ВС в аварийной ситуации

6.2.3.3.7.	Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-3.

Табл. 6-3

|  | Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВС | 6 | 55 | 400 | 100 | 01.40 |

6.2.3.4.	Дисциплины со сдачей экзаменов во втором полугодии

6.2.3.4.1.	 Выполнение манёвров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости земли (EGPWS).

- Политика авиакомпании по предотвращению столкновений исправных воздушных судов с землёй (CFIT).

- Правила выдерживания безопасных высот.

- Ограничение вертикальных скоростей снижения.

- Технология установки давления аэродрома.

- Требуемые реакции при срабатывании систем предупреждения о близости земли.

- Сокращение количества авиационных происшествий при заходе на посадку и посадке (ALAR).

6.2.3.4.2.	 Выполнение манёвров и действий при срабатывании БСПС (ACAS/TCAS).

- Принципы работы БСПС (ACAS/TCAS).

- Компоненты системы.

- Индикация данных в кабине экипажа.

- Логическая программа предупреждения столкновений.

- Эксплуатация системы.

6.2.3.4.3.	 Выполнение заходов на посадку и посадки в условиях II/III категории ИКАО и взлёт при видимости на ВПП менее 400 м.

- Процедуры выполнения взлёта в условиях низкой видимости (LVP – Low Visibility Procedures).

- Процедуры выполнения посадки в условиях низкой видимости (LVP – Low Visibility Procedures).

- Эксплуатационные ограничения.

- Выполнение заходов по CATII/CATIII.

- Необходимое оборудование для выполнения заходов по CATII/CATIII.

6.2.3.4.4.	 Подготовка для выполнения международных полётов.

- Фразеология радиообмена на английском языке.

- Воздушное право.

  - Воздушное законодательство.

  - Документы ИКАО.

  - Основы международного воздушного права.

  - Таможенные правила и пограничный контроль.

  - Международные воздушные перевозки.

  - Безопасность полётов, организация поиска и спасения.

- Международные правила полётов.

  - Правила полётов.

  - Обслуживание воздушного движения.

  - Предотвращение столкновений воздушных судов в воздухе и с наземными препятст-

виями.

  - Организация связи на международных воздушных линиях.

  - Особенности воздушной навигации на международных воздушных линиях.

  - Справочные навигационные пособия для выполнения международных полётов.

  - Полёты с использованием сокращенных интервалов эшелонирования, точной

зональной навигации.

- Особенности метеорологического обеспечения международных полётов.

6.2.3.4.5.	Теоретическая подготовка к выполнение нормальных процедур в полёте и действия в аварийной ситуации.

- Operational Golden Rules

- оптимизация использования автоматического режима полёта

- распределение обязанностей членов лётного экипажа

- процедуры предполётной подготовки ВС

- выполнение нормальных процедур в полёте

- стандартные фразы и выражения

- действия при отказах оборудования и систем ВС в аварийной ситуации

6.2.3.4.6.	Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-4.

Табл. 6-4

|  | Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВС | 5 | 27 | 150 | 50 | 00.50 |

6.2.3.5.	Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна

6.2.3.6.1.	 Аварийно-спасательное оборудование воздушного судна

- кислородное оборудование ВС, включая физические явления, вызываемые

разгерметизацией, действия в случае разгерметизации, срабатывания или отказа

стационарной кислородной системы пассажирской кабины.

- противопожарное оборудование ВС.

- средства и пути эвакуации ВС.

- аварийное освещение

- средства спасения и выживания (АСЖ, плоты, сигнальные средства, средства

радиосвязи).

- использование дверей ВС.

- использование бортового аварийно-спасательного оборудования (спасательные

жилеты, спасательные плоты, аварийные трапы, аварийные выходы, переносные

огнетушители, кислородное оборудование и комплекты первой помощи и т.п.)

- обязанности и функции члена лётного экипажа ВС, связанные с обеспечением

безопасности при возникновении аварийной обстановки или в ситуации, требующей

аварийной эвакуации.

6.2.3.5.2.	Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-5.

Табл. 6-5

|  | Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВС | 1 | 1 | 30 | 10 | 00.10 |

6.2.3.6.	Подготовка в области авиационной безопасности

6.2.3.6.1.	Общие сведения о терроризме, акт незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность ГА Российской Федерации. Нормативно-правовая база обеспечения авиационной безопасности в гражданской авиации.

- История терроризма, идеология, тактика, причины, характеристика и цели преступников.

- Вопросы терроризма: история терроризма, терроризм на воздушном транспорте, борьба с терроризмом. Классификация АНВ. Состояние авиационной безопасности в гражданской авиации РФ. Анализ статистики и характера актов незаконного вмешательства в последние годы.

- Основные особенности современного терроризма, терроризм на воздушном транспорте.

- Понятие акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

- Нормативная правовая база обеспечения авиации в ГА Российской Федерации: Воздушный кодекс РФ, Федеральный Закон 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Уголовный кодекс РФ, закон «Об оружии», Постановление Правительства РФ от 30.07.94г. № 897, Федеральные авиационные правила по АБ, приказы и указания Федерального агентства воздушного транспорта.

- Стандарты и рекомендуемая практика Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по авиационной безопасности.

6.2.3.6.2.	Оценка уровня опасности события. Ознакомление с поведением террористов для расширения возможностей членами экипажа учета их поведения и реакции пассажиров. Ознакомление с методами контроля поведения террористов и реакцией пассажиров.

- Оценка уровня опасности события при АНВ на всех этапах полета.

- Основные рекомендации и последовательность действий членов экипажа при возникновении на борту ВС чрезвычайной обстановки, вызванной противоправными действиями:

- попыткой осуществления на борту ВС террористического акта;

- совершением диверсии (взрыва, поджога ВС);

- нападением на членов экипажа и пассажиров;

- угрозой применения оружия или взрывного (зажигательного) устройства;

- другими действиями, совершаемыми с целью захвата и угона ВС.

- Порядок оценки уровня опасности события в чрезвычайной обстановке, а также предотвращения и пресечения захвата и угона ВС.

- Отработка практических действий.

- Оценка уровня опасности событий.

- Методы распознавания потенциально опасных пассажиров.

- Анализ причин, неадекватного поведения отдельных пассажиров на борту воздушного судна во время полета. Применение соответствующих мер самообороны.

- Возможные пути решения проблемы или сокращения факторов, вызывающих «беспокойное» или противоправное поведение пассажиров на борту ВС в полете. Определение серьёзности любого события: угроза, АНВ (что должен делать экипаж).

- Политика авиакомпаний, аэропортов, администрации гражданской авиации и государства в целом в отношении противоправного поведения авиапассажиров на борту ВС в полете

- Правила поведения пассажиров на борту воздушного судна. Инструкция по действиям персонала в случае нарушения пассажирами правил поведения на борту воздушных судов

- Использование предназначенных для членов экипажа защитных устройств, не вызывающих смерть, применение которых санкционируется государством эксплуатанта.

6.2.3.6.3.	Обеспечение АБ в аэропорту и авиакомпании. Организация пропускного и внутриобъектового режима в аэропортах и охраны воздушных судов.

- Организация обеспечения АБ в авиакомпании и аэропорту.

- Организация охраны контролируемых зон и воздушных судов.

- Система контроля доступа людей и транспортных средств (пропускной и внутри объектовый режим).

- Система досмотра ВС, пассажиров, авиаперсонала, ручной клади, груза, почты и бортовых запасов.

- Средства связи и транспортные средства, используемые в целях обеспечения АБ.

6.2.3.6.4.	Проведение предполётного досмотра пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты. Порядок перевозки воздушными судами ГА оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период полёта.

- Цели и задачи досмотра пассажиров багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажа, лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, багажа, груза, почты, бортовых запасов.

- Силы и средства, привлекаемые к досмотру.

- Права пассажиров, их информация о мерах АБ

- Правила перевозки оружия и боеприпасов:

- порядок и условия разрешаемого провоза оружия;

- порядок и условия провоза оружия и боеприпасов в недоступных местах;

- технология передачи оружия и боеприпасов экипажу на время полета ВС.

- Порядок перевозки личного состава воинских караулов ВС РФ со стрелковым оружием и боеприпасами.

- Порядок перевозки ценностей центрального банка РФ (Банка России) инкассаторами.

- Порядок допуска на ВС сотрудников ФСО России и сопровождаемых ими объектов.

- Порядок допуска на ВС сотрудников фельдъегерской службы России.

6.2.3.6.5.	Основные данные о взрывных устройствах (ВУ), взрывчатых веществах (ВВ), оружии и боеприпасах. Выявление ВУ, ВВ, оружия и боеприпасов.

- Средства, их признаки и способы использования в терактах:

- Штатные и самодельные взрывные устройства (ВУ) и их элементы

- Биологическое оружие.

- Выявление ВУ.

- Выявление биологического оружия, выявление пиротехнических и зажигательных средств, отравляющих веществ, стрелкового и холодного оружия;

- Меры предосторожности безопасного обращения с взрывоопасными предметами.

6.2.3.6.6.	Порядок действий членов экипажей ВС при угрозе совершения АНВ, обнаружении ВУ, ВВ, оружия, боеприпасов на воздушном судне и в аэропорту.  Порядок действий в кабине лётного экипажа в целях защиты ВС. Связь и координация между членами экипажа. Использование бортовой аппаратуры для подачи сигнала об АНВ.

- Порядок действий экипажей ВС при угрозе совершения АНВ, обнаружения ВУ, ВВ, оружия и боеприпасов на ВС. Связь и координация между членами экипажа, способы применения и сокрытия связи при АНВ.

- Последовательность действий членов экипажей при возникновении на борту ВС чрезвычайной обстановки, вызванной противоправными действиями. Порядок обмена информацией об АНВ на борту ВС и передача ее в орган УВД. Использование бортовой аппаратуры при захвате или попытке захвата ВС. Действия члена экипажа ВС, ведущего переговоры с преступниками, отвлечение и сдерживание их от насильственных действий. Выявление сообщников.

- Порядок действий в кабине летного экипажа в целях защиты самолета.

- Связь и координация между членами экипажа при угрозе и актах незаконного вмешательства. Последовательность действий членов экипажей при возникновении чрезвычайной обстановки на промежуточных аэродромах и в аэропортах назначения. Порядок обмена информацией с руководителями авиакомпании, САБ аэропорта, органами ФСБ, Полиции.

- Отработка практических действий:

- Действия членов экипажа ВС в зависимости от вида угрозы и АНВ.

- Взаимодействие и координация действий членов экипажа. Действия лётного экипажа в кабине в целях защиты ВС при возникновении чрезвычайной ситуации. Использование бортовой аппаратуры для подачи сигнала об АНВ.

- Последовательность действий членов экипажей при возникновении на борту ВС чрезвычайной обстановки, вызванной противоправными действиями. Порядок обмена информацией об АНВ на борту ВС и передача ее в орган УВД. Использование бортовой аппаратуры при захвате или попытке захвата ВС. Действия члена экипажа ВС, ведущего переговоры с преступниками, отвлечение и сдерживание их от насильственных действий. Выявление сообщников.

- Порядок действий в кабине летного экипажа в целях защиты самолета.

- Связь и координация между членами экипажа при угрозе и актах незаконного вмешательства. Последовательность действий членов экипажей при возникновении чрезвычайной обстановки на промежуточных аэродромах и в аэропортах назначения. Порядок обмена информацией с руководителями авиакомпании, САБ аэропорта, органами ФСБ, Полиции.

6.2.3.6.7.	Оборудование ВС в целях обеспечения АБ. Применение предназначенных для членов экипажа защитных устройств

- Оборудование кабины в целях защиты от проникновения.

- Порядок действий в кабине летного экипажа в целях защиты ВС.

- Порядок занятия рабочих мест в кабине.

- Использование специальной сигнализации при взаимодействии с кабинным экипажем.

- Процедура доступа в кабину пилотов, оборудованную усиленной дверью, в штатных, нештатных и аварийных ситуациях.  Доступ в кабину пилотов в аварийной ситуации

6.2.3.6.8.	Правила досмотра ВС. Организация и проведение предполетного в аэропортах, а также аэродромах, где службы авиационной безопасности не предусмотрены. Особенности проведения дополнительного досмотра ВС. Досмотр ВС в полете. Рекомендации относительно наименее опасных мест размещения опасных предметов.

- Виды и правила проведения досмотра ВС и рекомендации относительно наименее опасных мест для размещения опасных предметов.

- Особенности проведения предполётного и дополнительного (специального) досмотров, действия членов экипажей ВС при проведении досмотров. Перечень мест досмотра ВС в целях безопасности.

- Организация и проведение досмотра ВС в полете. Особенности выявления опасных веществ и предметов, запрещённых к перевозке в пассажирских салонах гражданских ВС, действия при их обнаружении. Выявление ВУ при досмотре ВС. Правила досмотра ВС и рекомендации относительно наименее опасных мест размещения ВУ, опасных и подозрительных предметов.

- Отработка практических действий:

- Досмотр ВС в полете. Порядок обращения с обнаруженными опасными (подозрительными) предметами.

- Досмотр ВС в полете. Перечень мест досмотра ВС в целях безопасности.

- Особенности выявления опасных веществ и предметов, запрещённых к перевозке в пассажирских салонах гражданских ВС, действия при их обнаружении. Выявление ВУ при досмотре ВС.

- Правила досмотра ВС и рекомендации относительно наименее опасных мест размещения ВУ, опасных и подозрительных предметов

6.2.3.6.9. Противоправное поведение пассажиров на борту ВС во время полёта. Методы распознавания потенциально опасных пассажиров (профайлинг). Анализ причин, неадекватного поведения отдельных пассажиров на борту воздушного судна во время полёта. Применение соответствующих мер самообороны.

- Возможные пути решения проблемы или сокращения факторов, вызывающих «беспокойное» или противоправное поведение пассажиров на борту ВС в полете. Определение серьезности любого события: угроза, АНВ (что должен делать экипаж).

- Политика авиакомпаний, аэропортов, администрации гражданской авиации и государства в целом в отношении противоправного поведения авиапассажиров на борту ВС в полете.

- Правила поведения пассажиров на борту воздушного судна. Инструкция по действиям персонала в случае нарушения пассажирами правил поведения на борту воздушных судов.

- Отработка практических действий:

- Методы распознавания потенциально опасных пассажиров (профайлинг).

- Анализ причин, неадекватного поведения отдельных пассажиров на борту воздушного судна во время полёта. Применение соответствующих мер самообороны.

- Возможные пути решения проблемы или сокращения факторов, вызывающих «беспокойные» или противоправное поведение пассажиров на борту ВС в полете.

- Определение серьёзности любого события: угроза, АНВ (что должен делать экипаж).

6.2.3.6.10. Отработка действий с учётом различных условий угроз. Применение соответствующих мер самообороны, санкционированных эксплуатантом.

- Меры и способы самообороны, которые могут быть использованы при противодействии АНВ на всех этапах полёта.

- Рекомендации по мерам и способам самообороны, допустимым в различных ситуациях и как способ противодействия АНВ.

- Использование предназначенных для членов экипажа защитных устройств, не вызывающих смерть, применение которых санкционируется государством эксплуатанта.

- Отработка практических действий:

- Отработка действий с учётом различных условий угроз.

- Меры и способы самообороны, которые могут быть использованы при противодействиях АНВ на всех этапах полёта.

- Рекомендации по мерам и способам самообороны, допустимым в различных ситуациях и как способ противодействия АНВ.

- Использование предназначенных для членов экипажа защитных устройств, не вызывающих смерть, применение которых санкционируется государством эксплуатанта.

6.2.3.6.11. Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-6.

Табл. 6-6

| Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 73 | 80 | 25 | 00.25 |

6.2.3.7.	Подготовка по перевозке опасных грузов

6.2.3.7.1.	Общие требования к перевозке опасных грузов и особенности воздушной перевозки. Ограничения при перевозке опасных грузов на воздушных судах

- Требования к перевозке опасных грузов.

- Принципы организации перевозок опасного груза и ограничения при перевозках опасного груза.

- Понятие опасных грузов. Термины и определения. Виды опасности.

- Особенности воздушной перевозки, общие принципы организации перевозок опасного груза.

- Опасные грузы, запрещённые к перевозке по воздуху при любых обстоятельствах: взрывчатые вещества, двигатели ракетные, изобутилен и др.

- Освобождения для опасных грузов эксплуатанта (сухой лёд, алкогольные напитки, духи, безопасные спички и зажигалки со сжиженным газом и др.). Опасные грузы в авиапочте. Опасные грузы в освобождённых количествах. Освобождения для опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах.

- Подготовка персонала.

6.2.3.7.2.	Нормативно-правовое обеспечение перевозок опасных грузов по воздуху, требования к грузоотправителям опасного груза

- Ознакомление с документами, регламентирующими организацию и перевозку опасных грузов по воздуху и их требованиями, изменениями и дополнениями.

- Рекомендации экспертов ООН по перевозке опасных грузов.

- Чикагская и другие международные конвенции (МАГАТЭ, Конвенций о не распространении ядерного, бактериологического и химического оружия, Конвенция о физической защите ядерных материалов). Приложение 18 к Чикагской конвенции.

- «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО (Doc 9284-AN/905), действующее издание.

- Документы ИАТА по перевозкам опасных грузов.

- Особенности нормативной базы Российской Федерации. Федеральные авиационные правила «Правила перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации». Утверждено приказом Минтранса России от 05.09 2008 г. № 141, зарегистрировано в Минюсте 29.09.2008 г. № 12356.

- Ответственность при перевозках опасных грузов. Обязанности и ответственность грузоотправителей, требования к грузоотправителям опасного груза.

6.2.3.7.3.	Содержание и компоновка «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху»

- Содержание, компоновка, изменения и дополнения, внесённые в «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО нового издания.

- Содержание «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху».

- Компоновка «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху».

- Термины и определения, используемые в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху».

- Наименование и содержание частей «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» и дополнений к нему.

- Компоновка глав. Примеры нумерации страниц, пунктов и подпунктов.

- Алфавитный индекс и перечень таблиц и рисунков.

- Расхождения в практике государств и авиаперевозчиков.

6.2.3.7.4.	Классификация опасных грузов, перечень опасных грузов

- Принципы классификации опасных грузов и перечень опасных грузов в «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО.

- Классификация опасных грузов в зависимости от физико-химических свойств, классы и категории опасных грузов, основная и дополнительная опасности. Особенности классификации радиоактивных материалов. Критерии отнесения веществ и изделий к различным классам опасности.

1 -и класс - Взрывчатые вещества.

2-й класс - Газы.

3-й класс - Легковоспламеняющиеся жидкости.

4-й класс - Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества; вещества, способные к самовозгоранию; вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.

5-й класс - Окисляющие вещества и органические перекиси.

6-й класс - Токсичные и инфекционные вещества.

7-й класс - Радиоактивные материалы.

8-й класс - Коррозионные вещества.

9-й класс - Прочие опасные вещества и изделия.

Основные и дополнительные виды опасности.

- Перечень опасных грузов и освобождения, касающиеся ограниченных полетов.

- Примерный перечень грузов повышенной опасности (особо опасных грузов).

- Дополнительный перечень опасных грузов.

- Опасные грузы, запрещённые к перевозке по воздуху при любых обстоятельствах.

- Номера опасных грузов по списку ООН.

- Опасные грузы, не указанные конкретно (Н.У.К).

- Специальные положения, дополняющие информацию Перечня.

- Опасные грузы в ограниченных количествах.

6.2.3.7.5.	Обеспечение авиационной безопасности опасных грузов

- Ответственность эксплуатантов, грузоотправителей и других сторон, имеющих отношение к перевозке грузов за обеспечение безопасности таких грузов.

- Аспекты обеспечения безопасности: характер угрозы безопасности, распознавание угрозы безопасности, методы оценки и снижения угроз. Меры, которые должны приниматься в случае нарушения требований безопасности.

- Грузы повышенной опасности. Программы осуществления мер безопасности. Анализ текущих операций и оценку факторов уязвимости, включая перегрузку с одного вида транспорта на другой, временное хранение транзитных грузов, обработку и распределение грузов, в зависимости от конкретных обстоятельств.

- Порядок действий в аварийной обстановке. Современные методы информирования об угрозах безопасности, нарушениях требований безопасности или инцидентов в системе безопасности, их устранение.

- Меры по обеспечению защиты информации о перевозке, содержащейся в плане и меры по обеспечению максимально ограниченного распространения информации о перевозке.

6.2.3.7.6.	Знаки опасности и маркировка

- Требования «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО и других нормативных документов по маркировке опасных грузов.

- Маркировка грузового места. Требование маркировки. Характеристика маркировки и требования, предъявляемые к ней. Использование языков.

- Порядок нанесения маркировки на упаковочные комплекты. Специальные и особые требования к маркировке отдельных классов опасных грузов (радиоактивных, инфекционных, сухого льда и др.).

- Маркировка упаковок, содержащих опасные грузы в ограниченных количествах. Ответственность за неправильную маркировку опасных грузов.

- Требования нанесения знаков опасности. Применение знаков опасности. Нанесение знаков на внешние упаковки. Запрещение нанесения маркировочных знаков. Характеристика знаков опасности.

6.2.3.7.7.	Распознавание необъявленных опасных грузов

- Необъявленные опасные грузы

- Перечень описаний и типов опасных грузов, которые не допускаются к провозу в багаже. Входящие в состав изделий. Действия персонала при выявлении необъявленных или неправильно объявленных опасных грузах.

6.2.3.7.8.	Правила хранения и погрузки

- Нормативные документы по организации временного хранения и организации погрузочно-разгрузочных работ.

- Временное хранение опасных грузов в аэропортах. Порядок выдачи прибывших опасных грузов грузополучателям.

- Общие правила проведения погрузочно-разгрузочных работ.

- Отдельное размещение опасных грузов. Таблица совместимости. Порядок размещения опасных грузов в воздушных судах.

- Особенности проведения погрузочно-разгрузочных работ и размещения опасных грузов 1 и 7 классов. Техника безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.

6.2.3.7.9.	Уведомление пилотов

- Предоставление эксплуатантом воздушного судна командиру ВС точной и удобочитаемой информации об опасных грузах в рукописном или печатном виде. Состав информации.

6.2.3.7.10. Перевозка опасных грузов пассажирами или экипажем

- Требования нормативных документов по организации перевозок опасных грузов в багаже пассажиров и экипажа, в том числе об опасных грузах, перевозимых как неопасные.

- Общие требования нормативных документов по организации перевозок опасных грузов в багаже пассажиров и экипажа.

- Опасные грузы, перевозимые пассажирами или членами экипажа.

6.2.3.7.11. Действия в аварийной обстановке

- Нормативные документы по действиям в аварийной обстановке

- Действия в аварийной обстановке с опасными грузами в воздухе.

- Действия в аварийной обстановке с опасными грузами на земле. Меры само и взаимопомощи в аварийной обстановке с опасными грузами.

- План кризисных ситуаций аэропорта.

6.2.3.7.12. Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-7.

Табл. 6-7

| Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 58 | 90 | 25 | 00.25 |

6.2.3.8.	Подготовка по управлению ресурсами экипажа ВС (человеческий фактор)

6.2.3.8.1.	Формирование культуры безопасности. Человеческий и личностный факторы.

- Понятие человеческого и личностного факторов и культура безопасности. Человеческая ошибка. Особенности внедрения психологического сопровождения и CRM в Авиакомпании. Актуальность. Подготовка в области ЧФ. Базовые принципы и современные требования. Система добровольных сообщений как фактор повышения безопасности полётов.

- Организационные факторы. Организационная культура. Сферы влияния. Факторы. Требования к организационному поведению. Установление приоритетов и согласованность. Политика корпоративной культуры.

- Причины нарушения технологии взаимодействия в экипаже. Использование технологии взаимодействия в экипаже (SOP). Стандартные команды и доклады. Влияние технологии взаимодействия на авиационную аварийность. Личностные особенности препятствующие деятельности в экипаже. Функциональные состояния как основа выполнения технологий взаимодействия. Особенности совместной деятельности в ЛЭ. Признаки взаимодействия. Психофизиологические аспекты взаимодействия. Понятие нарушений. Типичные ошибки радиообмена. Структура нарушения взаимодействия. Конфликты. Психофизиологическая подготовка пилота как условие оптимизации взаимодействия в экипаже. Влияние личностных особенностей

6.2.3.8.2.	Психология деятельности пилота.

- Характеристика деятельности пилота. Теория деятельности, особенности деятельности в опасных профессиях. Классификация экстремальных условий. Описание рабочих операций. Функционирование анализаторов. Основные способы переработки информации. Волевая и эмоциональная напряжённость. Сведения о динамике психофизиологического состояния. Характерные ошибки в деятельности пилота. Профессиограмма пилота. Основные задачи и цели деятельности. Требования, предъявляемые к человеку в лётной деятельности. Потребности, мотивы, цели. Проблема совмещённой деятельности.

- Поведение пилота в нештатных ситуациях. Механизмы и уровни регуляции поведения. Действия в сложных условиях. Возможности человека. Понятие аварийной ситуации, разновидности. Ответные реакции. Основные условия эффективной деятельности. Физиологические реакции. Характеристики сигналов. Психологическая готовность. Понятие готовности к аварийной ситуации. Мобилизация ПВК. Особенности поведения в аварийной ситуации. Требования к информационному обеспечению. Пять видов аварийных ситуаций.

- Принятие решений. Риск и управление рисками. Законы принятия решений Брэда. Автоматизация и ПР. Виды ПР. Признаки ПР. Определение проблемной ситуации. Процесс принятия решений. Способы ПР. Концептуальная модель. Типы профессиональных мыслительных способностей. Понятие и признаки выбора. Условия оптимального решения. Поведение пилота и ПР. Эмоциональная составляющая ПР. Задача КВС. Формы и способы передачи информации. Генерирование вариантов решений. Понятие риска. Значение и причины риска. Типы риска. Отношение к риску. Энтузиазм. Признаки готовности к риску. Надёжность пилота. Хорошая и плохая практика оценки риска.

- Мотивация лётной деятельности Теория Хекхаузена. Типы мотивации: достижения успеха и избегание неудач. Оптимальный уровень мотивации, соотношение мотивов. Преобладающая мотивация и готовность к риску. Самооценка и мотивация. Изучение мотивации. Мотивация и интеллектуальное развитие.

6.2.3.8.3.	Оптимизация ресурсов экипажа

- Принципы CRM. Документы ИКАО: рекомендации и практика внедрения. Условия реализации прикладного направления ЧФ. Правила профессионального поведения.

- Методы оптимизации взаимодействия. Понятие совместной деятельности и взаимодействия. Отличительные признаки. Методы оптимизации взаимодействия. Понятие команды. Ответственность и самостоятельность. Рабочая нагрузка. Общение с бортпроводниками и пассажирами. Нормы и роли. Установка. Предвидение полётной ситуации. Согласованность управляющих воздействий. Условия для хорошего взаимодействия. Типы общения. Барьеры общения. Правила поведения с конфликтной личностью. Транзакция. Оценка взаимодействия. Уровни и показатели рабочей нагрузки. Показатели перегрузки.

- Координация взаимодействия. Градиент авторитета. Причины и последствия нарушения координации взаимодействия. Факторы командной работы. Роль КВС для организации взаимодействия. Рекомендации для улучшения командной работы. Оценка эффективности работы. Лидерство и навыки управления. Создание и поддержание команды. Внимание к другим членам экипажа. Опасные мысли при делегировании.

- Теория ошибок. Определение ошибок. Статистика. Модели и теории. Концепция «цепи ошибок». Переменные и постоянные ошибки. Обратимые и необратимые ошибки. Непроизвольные действия, пропуски, ошибочные намерения. Управление ошибками. Отношение к ошибкам.

- Автоматизация процесса управления ВС и CRM. Особенности автоматизации ВС. Психологические эффекты. Видоизменение нагрузки. Пилот как оператор. Виды автоматизации. Поведение пилота, обусловленное автоматизацией. Проблема автоматизации и возможные пути решения.

6.2.3.8.4.	Функциональные состояния и надёжность пилота.

- Психофизиологическая подготовка к различным видам полета. Изменение частоты сердечных сокращений у лётчиков в зависимости от опыта работы. Отдых авиаэкипажей в зависимости от пересечения временных поясов. Классификация утомления в зависимости от причин и условий его возникновения. Методы объективной оценки и самооценки признаков различных форм утомления. Вредные факторы полёта – ионизирующее излучение, вибрация. Действие вредных веществ на органы и системы организма человека. Основные направления оптимизации функционального состояния пилотов. Понятие функционального состояния. Виды ФС. Понятие монотонии и утомления. Влияние на процесс принятия решения. «Опасные состояния» - возбуждение, перегрузка, доминантное состояние, преждевременная психическая демобилизация, дремотное состояние, психологические установки, феномен выполненного действия, феномен недоверия, монотомия, стресс, утомление, потеря ситуационного контроля. Стресс: эффекты воздействия стресса на пилота. Стресс и заболевание. Особенности поведения в стрессовой ситуации. Цена стресса. Понятие ситуационной осознанности, трансформации сознания. Виды потери пространственной ориентировки. Пароксизмальные нарушения памяти. Авариофобии и ошибки. Иллюзии: понятие, профилактика.

- Методы повышения эмоциональной устойчивости. Способы самооценки и самоконтроля. Опыт как условие эмоциональной устойчивости. Аутогенная тренировка. Быстрый сон. Восстановление в рейсе. Активизация работоспособности. Оптимизация сна.

6.2.3.8.5.	Личностный аспект безопасности.

- Развитие интеллектуальных профессионально важных качеств (ПВК) пилота. Понятие интеллектуальных ПВК. Особенности интеллектуальных ПВК пилотов. Уровни развития ПВК. Поддержание и развитие ПВК. Надёжности и личность пилота. Система управления собственными рисками. Развитие внимания, памяти. Изучение феноменов восприятия.

- Профессиональная культура. Понятие профессиональной культуры. Уровни. Структура профессиональной культуры. Методы повышения. Культура как условия оптимального взаимодействия в экипаже.

- Личностный потенциал пилота – «запас прочности». Понятие личностного потенциала. Факторы: профессиональный, поведенческий, фактор Эго, адаптационный. Классификация уровней развития личностного потенциала у пилота. Методы повышения личностного потенциала.

6.2.3.8.6.	Суммированная информация по минимальному количеству вопросов и тем, содержащихся в электронных учебных курсах, в зависимости от типа воздушного судна, представлена в табл. 6-8.

Табл. 6-8

| Кол-во дисциплин | Кол-во тем | Кол-во вопросов | Кол-во вопросов в экзамен | Время экзамена, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 17 | 20 | 10 | 00.10 |

Подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве проводится согласно программе МТ РФ  (проводится только для КВС).

6.2.4.	Очная подготовка по периодической наземной подготовке членов лётных экипажей на подтверждение права выполнения полётов» состоит из следующих курсов:

- тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (п.6.2.8.1.);

- тренировка процедур аварийной эвакуации на воде (п.6.2.8.2.) ;

- практическая тренировка в области авиационной безопасности (п.6.2.8.3.) ;

- теоретическая подготовка и тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС (человеческий фактор) (п.6.2.8.4.);

6.2.5.	Для допуска к прохождению очной формы подготовки необходимо прохождение теоретического курса со сдачей предварительного тестирования.

6.2.7.	Очная подготовка включает демонстрацию специального оборудования, тренаж и отработку навыков использования оборудования, розыгрыш прогнозируемых ситуаций для выработки навыков действий и взаимодействия в чрезвычайной обстановке.

6.2.8.  Тематические планы и расширенное содержание тем курсов очной подготовки объединены в  нижеперечисленные блоки:

6.2.8.1.	Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна и тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

- Применение аварийно-спасательного оборудования ВС (выполнение тренажей в объёме задания на тренировку).

- Применение средств противопожарной защиты (применение ручных огнетушителей);

- Применение кислородного и дымозащитного оборудования;

- Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации (один тип ВС);

- Аварийные средства радиосвязи;

- Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке.

- Контроль знаний бортпроводником действий в случае выхода одного из членов летного экипажа из строя.

- Комплексный тренаж по действиям при подготовке к аварийной посадке.

- Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке и эвакуации

6.2.8.2.	Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

- Использование бортового аварийно-спасательного оборудования

- Тренировка с индивидуальными спасательными плавсредствами

- Тренировка со спасательными плавсредствами группового использования

- Исполнение связанных с обеспечением безопасности обязанностей и функций при возникновении аварийной обстановки или в ситуации, требующей аварийной эвакуации на воде. Взаимодействие в экипаже.

- Действия при подготовке к аварийной посадке на воду

- Действия при аварийной посадке и эвакуации на воду.

- Действия по выживанию при автономном существовании на водной поверхности.

6.2.8.3.	Подготовка в области авиационной безопасности.

1.	Отработка последовательности действий членов экипажа при возникновении на борту ВС чрезвычайной обстановки, вызванной противоправными действиями:

- попыткой осуществления на борту ВС террористического акта;

- совершением диверсии (взрыва, поджога ВС);

- нападением на членов экипажа и пассажиров;

- угрозой применения оружия или взрывного (зажигательного) устройства;

- другими действиями, совершаемыми с целью захвата и угона ВС.

2.	Тренировка по действиям лётного экипажа в кабине в целях защиты самолета (обмен информацией об АНВ на борту ВС и передача ее в орган УВД, использование бортовой аппаратуры при угрозе АНВ или АНВ).

3.	Отработка связи и координации между членами экипажа при угрозе и актах незаконного вмешательства.

4.	Практическое занятие по проведению предполётного досмотров ВС, членами экипажей ВС.(Досмотр ВС за рубежом, досмотр ВС в случае угрозы АНВ)

5.	Практическое применение соответствующих мер самообороны.

6.	Отработка действий командира воздушного судна и экипажа при получении сообщения о наличии на борту взрывного (зажигательного) устройства ( или его обнаружения в полете):

- в случае, когда воздушное судно с пассажирами на борту находится на земле (на стоянке, выполняет руление);

- в случае, когда воздушное судно произвело взлёт и находится в районе аэродрома;

- в случае, когда воздушное судно выполняет полёт на заданном эшелоне;

- в случаях, когда сообщение об угрозе взрыва (пожара) на борт воздушного судна поступило с других диспетчерских пунктов управления воздушным движением (УВД) или от пассажиров, находящихся на борту;

- действия экипажа при обнаружении на борту воздушного судна взрывного (зажигательного)  устройства (либо подозрительного предмета не имеющего владельца)

6.2.8.4.	Теоретическая подготовка и тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС (человеческий фактор)

1.	Культура безопасности. Рассмотрение и обсуждение причин нарушений пилотами технологии взаимодействия на основе примеров и психофизиологических особенностей.

2.	Психология деятельности пилота. Рассмотрение возможного поведения пилотов в нештатных ситуациях. На примерах, с использованием видеоматериалов. Разбор кейсов.

3.	Оптимизация ресурсов экипажа. Обсуждение методов оптимизации взаимодействия, связанных и направленных на координацию взаимодействия в экипаже. Рассмотрение теории ошибок в лётной деятельности. Рассмотрение видов потери пространственной ориентировки. Практическая работа по кейсам (сценарии задач) с использованием видеоматериала.

4.	Функциональные состояния и надёжность пилота. Обсуждение и рассмотрение классификации утомления в зависимости от причин и условий его возникновения. Профилактика утомления. Методы управления своим состоянием. Рассмотрение и профилактика возникновения «Опасных состояний». Профилактика стрессовых состояний. Способы самооценки и самоконтроля. Аутогенная тренировка. (Тренинги)

5.	Личный аспект безопасности. Обсуждение и рекомендации развития внимания и памяти. Рассмотрение аспектов системы управления собственными рисками. Использование видеоматериалов и тестов.

  - Система контроля усвоения материала и организации тестирования.

6.3.1.	Контроль уровня усвоения материалов периодической наземной подготовки включает оценку теоретической и практической подготовки членов лётного экипажа.

6.3.2.	В каждый электронный курс теоретической подготовки членов лётного экипажа включаются автоматизированные тесты как для самостоятельного тестирования в процессе самоподготовки специалиста, так и тесты для контрольного тестирования.

6.3.3.	Вопросы для тестирования разрабатываются назначенными специалистами по закрепленной за ними теме. Актуальность вопросов отслеживается специалистом на постоянной основе.

6.3.4.	Тестирование для самоконтроля становится доступным после прохождения теоретической подготовки (ознакомления с теоретическим материалом курса).

6.3.5.	Эксплуатант устанавливает количество попыток и время для работы с вопросами самоконтроля.

6.3.6.	Итоговое тестирование по блокам дисциплин теоретической подготовки становится доступным после завершения полного курса теоретической подготовки и успешного прохождения, как минимум, одного тренировочного тестирования.

6.3.7.	Итоговое тестирование по блокам дисциплин теоретической подготовки, за исключением специальных видов подготовки, проводится в подразделении под контролем дежурного пилота-инструктора в информационно-подготовительной  среде.

6.3.8.	Эксплуатант устанавливает количество попыток прохождения итогового тестирования по блоку дисциплин.

6.3.9.	Продолжительность итогового контрольного тестирования определяется количеством вопросов из расчёта - один вопрос на единицу времени.

6.3.10.	Для оценки уровня практической подготовки членов лётного экипажа привлекаются инструкторы/экзаменаторы, специалисты, определённые эксплуатантом.

6.3.11.	Оценка уровня практической подготовки производится назначенным инструктором/экзаменатором, специалистом, исходя из уровня подготовки, продемонстрированного членов лётного экипажа.

6.3.12. Результаты итогового тестирования(ий) хранятся в электронном виде по каждому члену лётного экипажа в течении 1 года после окончания действия допуска.