ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 28 декабря 2012 г.  №  1463

Фундаментальные геодезические постоянные,

а также параметры общего земного эллипсоида, применяемые в единых государственных системах координат

| Параметр | Обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) 1. Фундаментальные геодезические постоянные |
| Геоцентрическая гравитационная постоянная Земли (с учетом атмосферы) | fM | км3/с2 | 398600,4415 |
| Угловая скорость вращения Земли | ω | рад/с | 7,292115 . 10-5 |

2. Параметры общего земного эллипсоида (началом системы координат является центр масс Земли. В качестве отсчетного эллипсоида принят общеземной эллипсоид, ось вращения которого совпадает с осью Z геодезической системы координат (ГСК-2011))

| Большая полуось | a | м | 6378136,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сжатие | α | - | 1/298,2564151 |

II. Общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11)

3. Фундаментальные геодезические постоянные

| Геоцентрическая гравитационная постоянная Земли (с учетом атмосферы) | fM | км3/с2 | 398600,4418 |
| --- | --- | --- | --- |
| Угловая скорость вращения Земли | ω | рад/с | 7,292115 . 10-5 |

4. Параметры общего земного эллипсоида (началом системы координат является центр масс Земли. В качестве отсчетного эллипсоида принят общеземной эллипсоид, ось вращения которого совпадает с осью Z системы координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11))

| Большая полуось | а | м | 6378136 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сжатие | α | - | 1/298,25784 |

____________